Příloha č. 5 - Navržené změny a doplnění

Položka č. 3 – ocelová konstrukce

Vstupní dveře do haly osadit plastové, příp. hliníkové (levé, 1/3 prosklená) o rozměru 100 x 197 cm.

Montážní vstup – vjezd do haly o rozměru 240 x 240 cm (vjezd pro montážní plošinu)

Do boční stěny haly osadit 3 kusy větracích mříží o rozměru 100 x 60 cm.

Před vstupem do haly osadit přístřešek nad vstupními dveřmi o rozměru 150 x 100 cm.

Položka č. 4 – ochrana stávajícího povrchu

Na stávající hrací plochu položit geotextílii a OSB desky tloušťky 18 – 22 mm.

Položka č. 5 – zpevněné plochy, chodníky

Podél jižní strany zhotovit zpevněnou plochu pro vjezd do nové haly (rozměr 60 x 4 m).

Podél jižní a západní strany zhotovit chodník ze zámkové dlažby tloušťky 6 cm ke vstupu do haly (rozměr 100 x 2m)

Položka č. 6 – ostatní konstrukce

Demontáž oplocení jižní a severní strany stávajících dvou tenisových kurtů cca 100 m, výška 3 m.

Demontáž ocelového přístřešku u severní strany rozměr 6 x 6 m, výška 2,5 m.

Položka č. 7 – umělý povrch kurtů

Stávající povrch je nutné odstranit frézováním a následně položit v ploše 38 x 38 m betonovou vrstvu tloušťky 15 cm s ocelovou sítí, hrací plocha bude provedena v celé ploše ve stejné niveletě.

Následně položit nový hrací povrch (např. koberec)

Položka č. 10 – elektroinstalace

Osvětlení provést LED svítidly, s možností ovládání různé intenzity (2 možnosti, tréninková a závodní).

Zapínání a vypínání světlení bude možné z nové tenisové haly a recepce tenisového klubu (vzdálenost mezi halou a recepcí je cca 250 m).

Spotřeba elektrické energie haly bude měřena podružným elměrem umístěným v elektrickém rozvaděči v hale.

Položka č. 11 – elektroinstalace  - slaboproud

Vstup do haly bude monitorován venkovní kamerou, ústředna a monitor bude umístěn v recepci klubu.

Uvnitř haly bude monitorován pohyb na obou tenisových kurtech.

Mezi recepcí a halou bude položen v trubce propojovací a optický kabel (délka cca 250 m).

Položka č. 13 – venkovní osvětlení

Podél chodníku od klubovny k nové hale bude umístěno orientační venkovní osvětlení, délka cca 150 m.

Položka č. 14 – vzduchotechnika

Hala bude odvětrána pomocí ventilátoru umístěného pod stropem haly, délka potrubí cca 35 m.

Položka č. 15 – zámečnické konstrukce

Tenisové kurty budou odděleny zavěšenou textilní sítí výšky 2 m, pro zavěšení bude provedena zámečnická konstrukce.

Obě zadní stěny za kurty budou chráněny textilní sítí, případně plachtou výšky 3 m, pro zavěšení bude provedena zámečnická konstrukce.

Položka č. 16 – přípojka plynu

Plynová přípojka bude napojena na stávající plynový rozvod na parkovišti u zimního stadionu osazením kulového uzávěru a vedena podél oplocení fotbalového stadionu k tenisové hale (délka přípojky cca 130 m).

Přípojka bude ukončena v měřícím kiosku u tenisové haly s umístěním plynoměru.

Položka č. 17 – přípojka NN

Napojení haly na elektrickou energii bude provedeno z hlavního rozvaděče v budově klubu zevním kabelem ukončeným v hlavním rozvaděči haly, délka přípojky cca 250 m.

Současně je nutné položit mezi klubovnou a halou elektrický kabel pro ovládání osvětlení haly z recepce klubu.

Položka č. 18 – kanalizace

Dešťové svody na jižní straně haly budou svedeny trativody do vsakovacích jímek.

Položka č. 19 – vnitřní vybavení haly

- průmyslový vysavač pro údržbu plochy tenisových kurtů

- průmyslový mycí stroj pro údržbu povrchu tenisových kurtů

- nahrávací stroj pro tenisové míčky

- 2 x přenosná ALU sedačka pro rozhodčí

- 4 x tenisová lavička na kurt se středovou odkládací plochou

- 2x tenisový ukazatel skóre

- ochranná PP síť středová mezi kurty výšky 2 m a délky 38 m

- ochranná PP síť před stěnu za kurty výšky 3 m, délky 2 x 38 m

Položka č. 20 – ostatní náklady

Projektová činnost – vypracování projektu pro realizaci stavby včetně výkazů výměr.

Inženýrská činnost – technický dozor a autorský dozor.

Geodetické a geologické práce.

Není obsaženo v PD

Není obsaženo v PD ověřené SÚ, pouze v el. verzi PD