Příloha č. 1

Specifikace a technické parametry k VZ „Neexpoziční zázemí pro primáty a šelmy – I. etapa – dodávka modulových kontejnerů“

Technická specifikace:

2x Modul 7000*2438*3350/ vnitřní světlá výška 3000 mm

2x Modul 7000*2990*3350/ vnitřní světlá výška 3000 mm

Střecha

Střešní zakrytí z pozinkovaného profilovaného plechu 0,70 mm silného, hloubka vlny 35 mm, odvětrané uložení přes ocelové nosníky vevařené do základní ocelové konstrukce.
Střešní odvodnění (á modul) přes střešní rýnu se 4 vnitřně položenými a obloženými svodovými trubkami pr. 60 mm
Zatížení střechy: 1. 500 N/m2 = 150 kg/m2

Podlaha

Podlahové nosníky s vloženým spodním pozinkovaným profilovaným plechem tl. 0,55 mm, podlahová deska 22 mm přišroubovaná přes zespodu ležící parozábranu (PE folie 0,2 mm v pásech položena a slepena) k profilovým ocelovým nosníkům.
Podlahové zatížení 2.000 N/m2 = 200 kg/m2

Izolace strop/podlaha

Izolace MV 100 mm strop

Izolace položena mezi konstrukci rámu. Protipožární třída A dle EN 13501-1. Minerální vata 100 mm WLG 035. Součinitel prostupu tepla U≈0,32 W/m2K

Izolace MV 100 mm podlaha

Izolace položena mezi konstrukci rámu. Protipožární třída A dle EN 13501-1. Minerální vata 100 mm WLG 035. Součinitel prostupu tepla U≈0,32 W/m2K

Venkovní obvodové stěny

Stěnový panel 100 mm, venkovní

Izolace položena mezi konstrukci rámu. Protipožární třída A dle EN 13501-2. Vnější stěna: Minerální vata 100 mm WLG 035. Součinitel prostupu tepla U≈0,32 W/m2K

Vnitřní obvodové stěny

Stěnový panel 80 mm, vnitřní

Izolace položena mezi konstrukci rámu. Protipožární třída A dle EN 13501-2. Vnější stěna: Minerální vata 80 mm WLG 035. Součinitel prostupu tepla U≈0,40 W/m2K

Venkovní opláštění

Venkovní opláštění u skrytých stěn: folie v černé barvě.

Pozinkovaný profilový plech 0,55 mm - lakovaný

Pozinkovaný profilový plech tl. 0,55 mm, 10 mm hloubka vlny, přinýtovaný př. přišroubovaný na pozinkované stěnové spodní kostře. Nucené větrání a odvětrávání zvenku namontovaným žaberním plechem a uvnitř zabudovanou plastovou odvětrávací mřížkou (neplatí pro ENEV!). Venkovní lakování s dvoukomponentní barvou (pololesk) v RAL 1050

Venkovní krycí folie

Zakrytí venkovních stěn mezi dvěma přiléhajícími moduly.

Vnitřní příčky

Stěnový panel 80 mm, vnitřní

Izolace položena mezi konstrukci rámu.
Protipožární třída A dle EN 13501-2
Izolace: Minerální vata 80 mm WLG 035

Vnitřní opláštění

Plastové vodoodpudivé desky  - strop 10 mm

Plastové vodoodpudivé desky - bílá barva - tloušťka 10 mm, přinýtovány na ocelové spodní konstrukci, přes spodní parozábranu (PE folie 0,2 mm, v pásech položena a parotěsně slepena), hlavičky nýtů zakryté plastovými čepičkami příslušné barvy. Všechny spoje a rohová spojení ukončeny bílými PVC lištami, ukončení u stropu s PVC lištou

Stěnový obklad 200 x 250 mm - barva bílá kompletně všechny stěny až po strop

Stěnový obklad 200 x 250 mm. Výrobek RAKO COLOR ONE nebo podobný.
Sněhově bílá barva. Spárovací hmota bílá. Obklad je položen na System MAPEI tenkou vrstvou elastického lepidla s přísadou izolační hmoty. Spodní konstrukci tvoří impregnovaná sádrokartonová deska GKBi tl. 1 x 12,5 mm, předem opatřena impregnačním nátěrem, přišroubovaná ke spodní konstrukci z profilů v rozteči min. 42 cm přes spodní parozábranu
(PE Folie 0,2 mm, v pásech položena a parotěsně slepena).
Zakončení ke stěně silikonem.

Podlahové krytiny

Protiskluzová podlahová dlažba 200 x 200 mm  – R10

Podlahová dlažba 200 x 200 mm (R10), mramorovaná šedá struktura (světle/tmavě šedá).
Elastická spárovací hmota šedá.
Podlahová dlažba položena na hydroizolaci MAPEI. Zakončení ke stěně silikonem.
Protiskluznost R 10.

Dveře

1x Venkovní ocelové dveře MZ 1000x2125 mm

Venkovní ocelové dveře MZ 1000x2125 mm, pozinkované, izolované, hladké provedení, zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, kováním, se zárubní s těsněním, lakované v barvě dle volby.

Okna

1x PVC okno, Š 900 x V 1200 mm bez rolet

Plastové okno, barva bílá, s otočným-sklopným kováním, s celoobvodovým těsněním, s izolačním čirým prosklením, U-Hodnota 1,1 W/m2K.
Rozměr: 900 mm x 1200 mm, 1-křídlé

se svařovaným pozinkovaným pletivem o velikosti oka 50 x 50 mm o tloušťce 6 mm z venkovní strany

Svařená ocelová konstrukce, pozinkované provedení, rozměry: Š=900 mm, V=1200 mm

2x PVC okno, Š 1200 x V 1200 mm bez rolet

Plastové okno, barva bílá, s otočným-sklopným kováním, s celoobvodovým těsněním, s izolačním čirým prosklením, z obou stran bezpečnostní sklo CONNEX-VSG, U-Hodnota 1,1 W/m2K.
Rozměr: 1200 mm x 1200 mm, 1-křídlé

S mříží z vnitřní strany, s oky max. 50x50 mm, průměr drátu 6 mm, osazená kličkou se zamykáním z venku

Svařená ocelová konstrukce, pozinkované provedení, rozměry: Š=1200 mm, V=1200 mm

2x Plastový okenní element 2 x CONNEX-VSG 900x1200 mm bez rolet

Plastový okenní element, barva bílá, jako pevně zasklené provedení, s celoobvodovým těsněním, s izolačním čirým prosklením, z obou stran bezpečnostní sklo CONNEX-VSG, ve skladbě 66.2 - 12 - 66.2

Součinitel prostupu tepla celého okna 1,1 W/m2K.

Mřížové stěny

2x Mřížová stěna 2000 x 3000 mm dle nákresu

Svařená ocelová konstrukce, pozinkované provedení s oky max. 50x50 mm, pevně uchycená ke konstrukci stavby, včetně mřížových dveří o rozměrech 1000 x 2125 mm s okem pro visací zámek

2x Mřížová stěna 6800 x 3000 mm dle nákresu

Svařená ocelová konstrukce, pozinkované provedení s oky max. 50x50 mm, pevně uchycená ke konstrukci stavby, včetně mřížových dveří o rozměrech 1000 x 2125 mm. s okem pro visací zámek.                                                                                                                      Dále s jedním otvorem s přípravou (U-profil 20 x 20 mm) o rozměrech 400 x 600 mm, přímo od podlahy

Elektroinstalace

Centrální elektroinstalace

Elektroinstalace 400/220 V                                                                                                                                                                                      
Centrální elektro hlavní rozvaděč, s neprůhlednými dvířky, rezerva v rozvaděči min. 25 %. Přívod elektra přes podlahu v kabelovém žlabu. Přípojka ze strany zákazníka.
Osazení rozvaděče jistícími automaty a předjištěním spodního rozvodu s FI-jističem 0,03 A. Přívod kabelů do rozvaděče kabelovým žlabem pod stropem.

Vedení kabelů, vypínačů a zásuvek ve stěně.

Elektro-modul ca. 30“

12x světlo do vlhkých prostor s vaničkou 1x36 W včetně zamřížování

4x Zásuvka 220 V
2x Zásuvka 2kW/220 V - extra jištěná v rozvaděči
5x vypínač pro ovládání světel viz nákres, (ovládání světelných okruhů 2 a 3 s časovacími hodinami v rozvaděči)

2x přívodní kabel CYKY 3x2,5 zakončený v zapuštěné instalační krabici na stropě, každá extra jištěná v rozvaděči

Ochrana v celé sestavě IP 65

Sanitární vybavení

1x Vodní přípojka pro kuchyň + hadicový kohoutek vevnitř

Vodní přípojka pro kuchyň, odpad 50 mm, přívod ¾" s uzavíracím ventilem, + jeden dodatečný přívod vody včetně hadicového kohoutku
2 ks extra jištěných zásuvek pro připojení kuchyně.

2x Venkovní hadicový kohoutek

Venkovní hadicový kohoutek včetně přívodu vody

4x Podlahová výpusť, 100 mm, přímo přes podlahu

Podlahová výpusť, průměr 100 mm, se zápachovým uzávěrem, nepřipojená na odpadové vedení, provedení přímo přes podlahu, podlahová výstavba se spádem k podlahové výpusti.

Opatřená ocelovou mřížkou 200 x 200 mm, mechanicky zajištěnou proti manipulaci zvířetem.

1x Přípojná armatura pro tlakovou vodu

Přípojná armatura pro tlakovou vodu s jemným filtrem, redukčním ventilem se zabraňovačem zpětného toku, manometr nastavený se zadním tlakem na 4 bary, uzavíracím ventilem celého systému.
Všechno viditelně instalované.

1x Přívod odpad přes podlahu

Přívod, odpad přes podlahu, odpad 70 mm, přívod 3/4":
- všechna trubková vedení budou položena na stěně
- odpadová vedení: HT-trubky šedé, bez nátěru
- přívodní vedení: trubky, bez nátěru

Ohřívače vody

1x Ohřívač vody ca. 30 litrů

Ohřívač vody, 220 V, objem ca 30 litrů, napevno instalovaný, protizámrazová ochrana, nádrž izolovaná, bílý vnější plášť, s upevňovací armaturou, teplovodní vedení k předávacímu bodu.

Klimatizace, VZT

2x Nástěnná klimatizační jednotka
Chladící výkon: 3400 W (Venkovní teplota 21°C - 43°C)
Topící výkon: 4000 W (Vnitřní teplota  ca. 0°C - 21°C)
Napětí: 220 V
Rozměry vnitřní jednotky: 840x268x203 mm
Rozměry venkovní jednotky: 663x535x293 mm
Vnitřní jednotka je umístěné na stěně pod stropem. Venkovní jednotka je položena na střeše.

Střechy

1x Přístřešek s lexanem 1500 x 1000 mm

Stříška, ocelová konstrukce lakovaná RAL 1015, horní strana z plastové světlo propouštějící LEXAN desky

Ostatní

8x Prostup ve stěně 400 x 600 mm, výška otvoru od podlahy 900 mm, dle nákresu

Prostup ve stěně 400 x 600 mm, včetně stranového vyztužení od stropu po podlahu pro uchycení vodítek ( U-profil 20 x 20 mm).

4x Vyztužení stropu pro závěsná oka dle potřeby

Spojovací materiál

Spojovací materiál

Venkovní spojovací materiál:

- gumové těsnění pro venkovní obvod střechy a stěn

- krycí střešní pozinkovaný plech na spoji dvou modulů

- vnitřní / venkovní spojovací háky pro spojení modulů v ISO kostkách

Vnitřní spojovací materiál pro montáž:

- rostoucí těsnění pro vnitřní obvod stěn, stropů a podlah

- montážní pěna k zaizolování spojů mezi rámy

- tvrdá pěna k zatěsnění spojů mezi podlahami