| Technické požadavky na předmět plnění – výtahu : | ANO / NE | hodnota |
| --- | --- | --- |
| Typ – malý nákladní řetězový výtah bez dopravy osob |  |  |
| Pohon – elektrický řetězový |  |  |
| Nosnost – min. 200 kg |  |  |
| Dopravní rychlost – min. 0,23 m/s |  |  |
| Zdvih – min. 7750 mm |  |  |
| Příkon – min. 1,5 kW |  |  |
| Počet stanic (nástupišť) – 3/3 diagonálně prokládací, umístěn o 90 stupňů |  |  |
| Norma ČSN EN 81-3 |  |  |
| Norma ČSN EN 81-20 |  |  |
| Norma ČSN EN 81-50 |  |  |
| Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. |  |  |
| Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. |  |  |
| Zákon č. 90/2016 Sb. |  |  |
| Elektrická soustava – 3 x 230 / 400 V – 50 Hz |  |  |
| Napájecí soustava – 3 NPE 50 Hz 400 V / TN-S |  |  |
| Technické parametry výtahové šachty : |  |  |
| Rozměr šachty – š. 1275 x hl. 1350 mm |  |  |
| Hloubka šachetní prohlubně – 200 mm |  |  |
| Výška nad posledním podlažím – 3150 mm |  |  |
| Provedení šachty – původní, zděná |  |  |
| Prostředí – teplota v šachtě v rozmezí +5°C až +40°C |  |  |
| Technické parametry strojovny : |  |  |
| Umístění – nad výtahovou šachtou |  |  |
| Prostředí – teplota v rozmezí +5°C až +40°C |  |  |
| Osvětlení – 230 V u stroje 200 lx |  |  |
| Vstup do strojovny – samostatnými dveřmi po žebříku |  |  |
| Vodítka kabiny – budou dodány kompletně nové včetně konzolí a spojek |  |  |
| Vodítka protiváhy – budou dodány kompletně nové včetně konzolí a spojek |  |  |
| Protiváha – bude dodána kompletně nová včetně výplně |  |  |
| Nosné prostředky – válečkový řetěz 2 x 10 m |  |  |
| Technické parametry kabiny : |  |  |
| Průchozí – prokládací o 90 stupňů |  |  |
| Rozměr kabiny š x h x v – 1220 x 910 x 1200 mm |  |  |
| Stěny – kovové panely broušený nerez K 240 |  |  |
| Podlaha – rýhovaný plech broušený nerez K 240 |  |  |
| Strop – kovové panely broušený nerez K 240 |  |  |
| Osvětlení – 2 ks LED |  |  |
| Vyvažovací závaží – ocelový rám, betonová výplň |  |  |
| Technické parametry šachetních dveří : |  |  |
| Typ – ruční dvoukřídlé umístěné s podlahou jednotlivých nákladišť |  |  |
| Světlý rozměr dveří š x v – 860 x 1200 mm |  |  |
| Provedení křídel –broušený nerez K 240 |  |  |
| Provedení rámu –broušený nerez K 240 |  |  |
| Požární odolnost – bez požární odolnosti |  |  |
| Řízení a elektro výbava : |  |  |
| Druh řízení – jednoduché vnější |  |  |
| Elektrovýbava - elektro instalace bez požární odolnosti - osvětlení výtahové šachty v provedení LED - osvětleí výtahové strojovny 230 V - výtahová kabina osazena odklánění křivkou 48 V |  |  |
| Ovladače a ukazatele ve stanicích - provedení antivandal nerez - přivolávač + odesílač v každé stanici - signalizace polohy výtahu a jízdy výtahu |  |  |
| Umístění venkovních ovladačů – v zárubni šachetních dveří |  |  |
| Stavební práce : |  |  |
| Montáž, pronájem a stavba lešení do výtahové šachty a strojovny |  |  |
| Montáž 2 ks „I“ profilů pro usazení roštu pod strop |  |  |
| Stavební úpravy pro usazení „I“ profilů |  |  |
| Oprava opadaného zdiva ve výtahové šachtě |  |  |
| Vybourání všech šachetních dveří |  |  |
| Stavební začištění okolo nových dveří |  |  |
| Vybílení výtahové šachty a strojovny |  |  |

V …............................. dne …............ 2017

...............................................

podpis oprávněného

zástupce uchazeče