Elektrické lůžko s dřevěným obložením a dělenými postranicemi počet ks 40

Elektricky polohovatelné lůžko s výškovým zdvihem od max. 40 do min. 80 cm

ložná plocha tvořená kovovou sítí, s beznástrojově vyjímatelnými díly

vnitřní rozměry ložné plochy cca 200 x 90 cm

možnost prodloužení ložné plochy minimálně o 20 cm

polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem

odstupování zádového dílu od pánevního dílu minimálně 10 cm

odstupování stehenního dílu od pánevního dílu minimálně 5 cm

současné polohování zádového a stehenního dílu

centrálně brzděná kolečka, podvozek v žádné pozici nesmí přesahovat půdorys lůžka

v polovině dělené postranice, minimálně 4 výšky nastavení, nejvyšší pozice postranic minimálně 400 mm od ložné plochy

obložení lůžka – čelo v nožní části s madlem

ovladač s klíčem pro zamknutí funkcí

Pracovní zátěž: minimálně 200 kg Dekor: přírodní buk Cena bez DPH: DPH 15% cena s DPH: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hrazda počet ks 40

Hrazda s nosností minimálně 70 kg

Rukojeť s nastavitelným popruhem

Cena bez DPH:                                            DPH 15%                                                   cena  s DPH:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasivní antidekubitní matrace počet ks 40

Matrace antidekubitní, splňující prevenci min. proti III.stupni proleženin

nosnost minimálně 200 kg

spodní, nosná pěna tvořená studenou PUR pěnou s hustotou min. 50 kg/m3, na spodní straně matrace prořezy v místech, kde dochází k polohování dílů ložné plochy, aby při polohování nedocházelo k deformacím matrace

vrchní pěna matrace s antidekubitními prořezy v zónách hlava, trup, nohy, v kombinaci studená pěna

Potah

voděodolný potah (min. 2000 mm vodního sloupce)

paropropustný

pružný minimálně ve dvou směrech

zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění

spoje kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra

materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky

na potahu piktogramy (prací symboly, označení stran, pro lepší orientaci při rotaci matrace rozměr

šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek

výška matrace min. 14 cm

Cena bez DPH:				DPH 15%                               cena s DPH: