Příloha č. 6 zadávací dokumentace ve veřejné zakázce „Obnova páteřní a přístupové infrastruktury“

Požadavky na Core a Access přepínače

- OBSAH

2.	POŽADAVKY NA MODERNIZACI BEZPEČNOSTNÍ INFRASTRUKTURY PŘEPÍNAČŮ METROPOLNET A.S.	4

2.1	Obecné požadavky na komunikační a bezpečnostní infrastrukturu přepínačů	4

2.2	Požadavky na bezpečnostní funkcionalitu integrovanou s CORE a ACCESS vrstvou přepínačů	5

2.3	Postup Implementace při Modernizaci Bezpečnostní infrastruktury přepínačů Metropolnet a.s.	5

2.4	Společné požadavky Zadavatele společné pro všechny jednotlivé části požadovaného řešení	6

2.5	Požadavky na CORE přepínač v lokalitě MAGISTRÁT	6

2.6	Požadované Základní parametry CORE přepínače pro Modernizovanou síť Metropolnet a.s.	7

2.7	Požadované Základní parametry ACCESS/AGREGAČNÍCH přepínačů pro Modernizovanou síť Metropolnet a.s.	12

2.7.1	Access přepínač TYP 1	12

2.7.2	Access přepínač TYP 2	13

2.7.3	Access přepínač Typ 3	15

2.7.4	Access přepínač TYP 4	16

2.8	Společné vlastnosti vyjmenovaných typů ACCESS/AGREGAČNÍCH přepínačů	18

2.9	Povinné příslušenství pro CORE přepínače a ACCESS/AGREGAČNÍCH přepínačů	23

2.10	Požadované parametry pro přepínače TYP 5	24

2.11	Požadavky na Systém pro řízení přístupu k Datovým zdrojům sítě – Bezpečnostní funkcionality sítě	27

2.12	Požadavky na software pro management, dohled a správu CORE a ACCESS části sítě	31

2.13	Příklad práce s tabulkami v rámci Výběrového řízení	31

3.	POŽADAVKY NA POSTUP IMPLEMENTACE PŘI MODERNIZACI BEZPEČNOSTNÍ INFRASTRUKTURY PŘEPÍNAČŮ METROPOLNET A.S.	33

3.1	Požadavky na postup a rozsah Implementace v rámci Fáze 1:	33

3.2	Požadavky na postup a rozsah Implementace v rámci Fáze 2:	35

3.3	Požadavky na postup a rozsah Implementace v rámci Fáze 3:	36

3.4	Požadavky na postup a rozsah Implementace v rámci Fáze 4	37

3.5	Příklad práce s tabulkami v rámci Výběrového řízení	38

4.	HODNOTÍCÍ KRITÉRIA	38

4.1	Průběh Zadávacího řízení	38

4.2	Hodnocení nabídek – posouzení splnění podmínek uvedených v Příloze č.6	39

4.3	Hodnotící kritéria nabídek a jejich váha	40

4.3.1	Dílčí kritérium A „Celková nabídková cena“	41

4.3.2	Dílčí kritérium B „Kvalita navrhovaného řešení“	41

- SEZNAM TABULEK

Tabulka 11: Technická specifikace díla	7

Tabulka 12: Technická specifikace díla	11

Tabulka 13: Technická specifikace díla	13

Tabulka 14: Technická specifikace díla	14

Tabulka 15: Technická specifikace díla	16

Tabulka 16: Technická specifikace díla	18

Tabulka 17: Technická specifikace díla	23

Tabulka 18: Technická specifikace díla	24

Tabulka 19: Technická specifikace díla	27

Tabulka 110: Technická specifikace díla	31

Tabulka 111: Technická specifikace díla	31

Tabulka 21: Technická specifikace díla	34

Tabulka 22: Technická specifikace díla	36

Tabulka 23: Technická specifikace díla	37

Tabulka 24: Technická specifikace díla	38

Tabulka 31: Hodnotící Kritéria	39

Tabulka 32: Posuzovací postup při posouzení splnění podmínek Technické specifikace díla	40

Tabulka 33: Hodnotící /dílčí hodnotící kritérium	41

Tabulka 34: Parametry technické kvality navrhovaného řešení	43

POŽADAVKY NA MODERNIZACI BEZPEČNOSTNÍ INFRASTRUKTURY PŘEPÍNAČŮ METROPOLNET A.S.

Obecné požadavky na komunikační a bezpečnostní infrastrukturu přepínačů

Řešení požadované v rámci tohoto výběrového řízení bude nahrazovat zastaralé přepínače doposud používané v síti Metropolnet a.s. a po jeho celkové implementaci do sítě Metropolnet a.s. vytvoří komplexní, bezpečnostní a plně managementovatelný systém, integrovaný s dalšími částmi sítě Metropolnet a.s., včetně těch, které nejsou součástí této fáze.

Modernizace sítě Metropolnet a.s. Řešení komunikační a bezpečnostní infrastruktury přepínačů lze v souvislosti s jeho postupným nasazením do sítě Metropolnet a.s. rozdělit v tomto VŘ na celkem čtyři části řešení:

- CORE přepínače pro zajištění CORE části sítě – je požadován jen jeden CORE přepínač pro lokalitu Magistrát

- ACCESS/AGREGAČNÍ přepínače pro zajištění přístupu klíčových uživatelů do ACCESS části sítě

- Systém pro řízení přístupu k Datovým zdrojům sítě – Bezpečnostní funkcionalita sítě pro celkem 2000 uživatelů

- Nástroj pro řízení – management sítě, pro v tomto VŘ dodávaný HW a SW

CORE část sítě společnosti Metropolnet a.s. budou v budoucnu tvořit dva velmi výkonné L3 modulární přepínače s dostatečnou redundancí umístěné ve dvou různých lokalitách. Takto bude možné vytvořit plně dostupnou HA (High Available) páteř (L2 switchovanou a L3 routovanou) CORE část sítě Metropolnet a.s., na kterou bude připojena User Access vrstva sítě a servery sítě Metropolnet a.s.

Minimální počty portů v rámci tohoto VŘ dodávaného CORE přepínače pro lokalitu Magistrát jsou sumarizovány v bodě 1.5 tohoto materiálu.  Základní požadavky Zadavatele na CORE přepínače jsou dále uvedeny v bodě 1.6 tohoto materiálu.

ACCESS/AGREGAČNÍ část sítě pro přístup klíčových uživatelů bude tvořena L2/L3 stohovatelnými přepínači s dostatečnou výkonností (a podporou NAC a 802.1x), tak aby bylo možné pokrýt potřeby jednotlivých budov, jejich podlaží, nebo jejich dalších logických celků z pohledu kabelového a plně zabezpečeného datového připojení jednotlivých tzv. Endpointů sítě (jako jsou: PC, IP telefony, tiskárny atd.), nebo dalších zdrojů sítě (záložní lokality se servery, polem atd.).

Požadované počty přepínačů pro tuto část sítě, včetně jejich typů (TYP 1, TYP 2, TYP 3 a TYP 4) typy jsou uvedeny v bodě 1.7. Společné Základní parametry typů TYP 1, TYP 2, TYP 3 a TYP 4 ACCESS/AGREGAČNÍCH přepínačů pro tuto část sítě uvádí bod 1.8.

Společné požadavky na Povinné příslušenství pro CORE přepínače a ACCESS/AGREGAČNÍCH přepínačů TYP 1, TYP 2, TYP 3 a TYP 4 uvádí bod 1.9.

Zadavatel dále požaduje prostou dodávku 25 kusů L2 přepínačů pro externí části sítě (dále také označeny jako TYP 5), které nahradí zde umístěné zastaralé přepínače.

POZOR:

- Pro tyto přepínače nepožaduje Zadavatel Implementaci a integraci

- a provede ji sám po realizaci a předání celé Implementace dle podmínek stanovených v ZD.

- Požadované parametry pro tyto přepínače (TYP 5), včetně požadovaného příslušenství uvádí bod 1.10.

Součástí dodávky modernizované CORE a ACCESS části sítě společnosti Metropolnet a.s. bude také software pro management, dohled a správu CORE a ACCESS části sítě, která bude dodávána v rámci tohoto VŘ. Detailní požadavky pro tuto část dodávky uvádí bod 1.12.

Součástí modernizované CORE a ACCESS části sítě společnosti Metropolnet a.s. bude dále synergické propojení bezpečnosti na bázi provozovaných perimetr Firewallů a systému pro:

- ověřování identity uživatelů a

- pro řízení přístupu uživatelů nebo zařízení k jednotlivým datovým zdrojům.

Celý dodaný systém po své implementaci musí být schopen ověřit identitu uživatele a zařízení přistupujících do sítě společnosti Metropolnet a.s. Dále musí být schopen rozpoznat kontext jejich připojení (typ koncového zařízení, místa, tedy ve smyslu interní síť/externí konektivita, dále např. čas připojení atd.) a na základě kontextu následně přidělit uživatelům a zařízením přístupová oprávnění k jednotlivých datovým zdrojům uvnitř sítě Metropolnet a.s. na základě bezpečnostních rolí. Základní požadované parametry pro bezpečnostní infrastrukturu sumarizují body 1.2 a 1.11.

Požadavky na bezpečnostní funkcionalitu integrovanou s CORE a ACCESS vrstvou přepínačů

Po ověření identity uživatele, nebo zařízení je mu přidělena role, která definuje jeho práva a omezení z hlediska přístupu k datovým zdrojům uvnitř datové sítě Metropolnet. Pro celé řešení je podstatná schopnost sdílet informace o připojených uživatelích a zařízením také s ostatními zařízeními sítě Metropolnet a.s. (především perimetr firewall, RADIUS server atd.), stejně jako schopnost celého bezpečnostního systému reagovat na externí události přicházející od ostatních zařízení sítě (perimetr FW, RADIUS serveru atd.) pro dynamické odpojení zařízení, nebo uživatele od sítě Metropolnet a.s.

Celý bezpečnostní systém infrastruktury přepínačů musí být plně kompatibilní s již provozovanými aktivními prvky sítě. A dále musí zajistit autentizaci, autorizaci a accounting pro minimálně 2000 koncových zařízení s možností dalšího rozšiřování až do 5 000 zařízení.

Zadavatelem požadované autentizační metody a mechanizmy implementované do infrastruktury přepínačů jsou následující:

- 802.1X autentizace – koncové uživatelské zařízení disponuje 802.1x suplicantem. Bude použit standartní 802.1x suplikant operačního systému. Ověření probíhá pomocí certifikátů nebo jménem a heslem. Tento způsob je předpokládán pro interní uživatele, nebo zařízení.

- MAC autentizace – koncové zařízení nedisponuje 802.1x suplicantem, ověření probíhá pomocí MAC adresy a dalších dodatečných bezpečnostních mechanismů, které vylučují podvržení IP adresy. Tento způsob je předpokládán pro zařízení jako jsou tiskárny, kamery nebo IP telefony.

- Guest autentizace – koncové zařízeni nedisponuje 802.1X suplicantem, ověřování probíhá pomocí Captive portálu. Uživatel je při vstupu do sítě automaticky přesměrován na webový portál, kde dojde k jeho autentizaci. Tento způsob je předpokládám pro externí uživatele (návštěvníky sítě).

Postup Implementace při Modernizaci Bezpečnostní infrastruktury přepínačů Metropolnet a.s.

Zadavatel požaduje po uchazeči, aby v rámci dodávky implementace dodržel základní ideu v rámci implementace dodávaného řešení, které by mělo být provedeno v rámci následujících postupných kroků:

Fáze 1:		Náhrada stávajícího řešení v uvažovaných lokalitách a počtech zařízení

Fáze 2:		Implementace bezpečnostní funkcionality pro ACCESS vrstvu přepínačů

Fáze 3:		Integrace bezpečnostních funkcionalit s provozovanými Perimetr Firewally sítě

Fáze 4:		Zkušební provoz

Detailnější rozpracování požadavků na postup Implementace při Modernizaci Bezpečnostní infrastruktury přepínačů Metropolnet a.s. dále rozpracovává bod 2. tohoto dokumentu (Příloha č. 6 ZD).

Společné požadavky Zadavatele společné pro všechny jednotlivé části požadovaného řešení

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

  - Uchazeč uvede druh licencí, které jsou spojeny s užíváním nabídnutého HW, zda se jedná o perpetuální (trvalé) nebo subscription (předplatné) licence. Pokud se jedná o subscription licence, uchazeč uvede, kolik let nabídnuté licence pokrývají.

  - Uchazeč uvede SW licence. které jsou spojeny s užíváním nabídnutého SW, zda se jedná o perpetuální (trvalé) nebo subscription (předplatné) licence. Pokud se jedná o subscription, uchazeč uvede, kolik let nabídnuté licence pokrývají.

- Jsou požadovány garance bezplatných softwarových aktualizací (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců a to výrobcem.

- Je požadována rozšířená servisní záruka na hardware s garantovanou výměnou 24x7 podporou technika na místě instalace s reakční dobou 4 hodiny v délce 60 měsíců s možností otevírat servisní požadavek v režimu 24x7x365 pro CORE přepínač v lokalitě Magistrát. Tato záruka musí být garantovaná přímo výrobcem zařízení.

- Je požadována záruka na hardware ACCESS přepínačů s výměnou NBD v délce 60 měsíců.

- Je požadovaná technická podpora výrobce po dobu 60 měsíců. Zadavatel se může obrátit přímo na podporu výrobce zařízení.

- Záruka, včetně v dokumentu požadované „Rozšířené záruky“, na všechny části díla, vyjma Implementace a Servisní smlouvy Uchazeče, musí být garantována jedním výrobcem, a to pro HW i SW.

- Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.

Požadavky na CORE přepínač v lokalitě MAGISTRÁT

| Id poža-davku | Typy portů a Počet Portů, podpora redundance, Min. celková výkonnost a další požadavky | SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ | Kde je parametr, nebo odpověď uchazečem uvedena |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NE | Číslo str. nabídky |
| 1 | 10Gbit/s port typu SFP+. Celkový počet 128 portů SFP+ v šasi CORE přepínače | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 2 | Sudý počet linkových karet v chassis (např. 2,4,6,8...) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 3 | Min. celková výkonnost přepínače: 10 Tbps. Váhově hodnocený parametr 1. | ANO DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz |
| Uchazeč uvede do sloupce „SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ“ hodnotu Celkové výkonnosti nabízeného typu přepínače v Tbps. Minimální přípustná hodnota je 10 Tbps. Uchazeči obdrží počet bodů odpovídající poměru jimi nabízené hodnoty k hodnotě, kterou nabízí uchazeč s nejvyšší hodnotou tohoto parametru, to celé je násobeno maximálním možným počtem bodů pro tento parametr (13 bodů). Uchazečem nabízená hodnota Počet bodů uchazeče = 13 * ------------------------------------------ Nejvyšší nabízená hodnota Uchazeči, který ze všech uchazečů nabídne nejvyšší hodnotu tohoto parametru bude přidělen nejvyšší počet bodů. |
| 4 | Rozšířená záruka výrobce: 24x7 s reakční dobou 4 hodiny na místě instalace s technikem. Délka trvání podpory je 60 měsíců, pro CORE přepínač v Lokalitě MAGISTRÁT. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |

Tabulka 11: Technická specifikace díla

Požadované Základní parametry CORE přepínače pro Modernizovanou síť Metropolnet a.s.

| Id poža-davku | Popis požadavku | SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ | Kde je parametr, nebo odpověď uchazečem uvedena |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NE | Číslo str. nabídky |
| 1 | Základní vlastnosti |  |  |
| 2 | Typ zařízení - L3 přepínač | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 3 | Formát přepínače - modulární | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 4 | Každý modul v chassis musí podporovat distribuované přepínání paketů | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 5 | Redundantní management-přepínací jednotka | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 6 | Maximální velikost: 10 RU Váhově hodnocený parametr 2. | ANO DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz |
| Uchazeč uvede do sloupce „SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ“ hodnotu: Skutečné velikosti CORE přepínače. Maximální přípustná hodnota je 10 RU. Uchazeči obdrží počet bodů odpovídající poměru jimi nabízené hodnoty k hodnotě, kterou nabízí uchazeč s nejnižší hodnotou tohoto parametru, to celé je násobeno maximálním možným počtem bodů pro tento parametr (13 bodů). Nejnižší nabízená hodnota Počet bodů uchazeče = 13 * ------------------------------------------ Uchazečem nabízená hodnota Uchazeči, který ze všech uchazečů nabídne nejnižší hodnotu tohoto parametru bude přidělen nejvyšší počet bodů. |
| 7 | Redundantní management-přepínací jednotka v provedení „hot swap“ | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 8 | Výkonnostní parametry |  |  |
| 9 | Minimální kapacita interní sběrnice na 1 slot přepínače: 440 Gbps. Váhově hodnocený parametr 3. | ANO DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz |
| Uchazeč uvede do sloupce „SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ“ hodnotu Skutečné kapacita interní sběrnice na 1 slot přepínače. Minimální přípustná hodnota je 440 Gbps. Uchazeči obdrží počet bodů odpovídající poměru jimi nabízené hodnoty k hodnotě, kterou nabízí uchazeč s nejvyšší hodnotou tohoto parametru, to celé je násobeno maximálním možným počtem bodů pro tento parametr (13 bodů). Uchazečem nabízená hodnota Počet bodů uchazeče = 13 * ------------------------------------------ Nejvyšší nabízená hodnota Uchazeči, který ze všech uchazečů nabídne nejvyšší hodnotu tohoto parametru bude přidělen nejvyšší počet bodů. |
| 10 | Počet MAC adres: 128 000. Váhově hodnocený parametr 4. | ANO DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz |
| Uchazeč uvede do sloupce „SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ“ hodnotu: Počet MAC adres CORE přepínače. Minimální přípustná hodnota je 128 000. Uchazeči obdrží počet bodů odpovídající poměru jimi nabízené hodnoty k hodnotě, kterou nabízí uchazeč s nejvyšší hodnotou tohoto parametru, to celé je násobeno maximálním možným počtem bodů pro tento parametr (13 bodů). Uchazečem nabízená hodnota Počet bodů uchazeče = 13 * ------------------------------------------ Nejvyšší nabízená hodnota Uchazeči, který ze všech uchazečů nabídne nejvyšší hodnotu tohoto parametru bude přidělen nejvyšší počet bodů. |
| 11 | Počet záznamů ve směrovací tabulce - IPv4 unicast: 512 000 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 12 | Počet záznamů ve směrovací tabulce – IPv6 unicast: 256 000 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 13 | Počet aktivních VLAN: 4 000 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 14 | Redundantní napájení minimálně trojící AC zdrojů (součást dodávky), jejich výměna musí být možná za provozu (hot-swap), podpora N+1 redundance | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 15 | Možnost rozšířit o další moduly s 40Gbit/s a/nebo 100Gbit/s porty. Uveďte konktrétně o které moduly je možné rozšířit. Váhově hodnocený parametr 5. | ANO DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz |
| Uchazeč uvede do sloupce „SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ“ skutečnost, jakými moduly s 40Gbit/s a/nebo 100Gbit/s je možné CORE přepínač rozšířit. Hodnota kritéria K1 pro 40 Gbit/s je 50 %, hodnota kritéria K2 pro 100Gbit/s je 50%. Pokud je možné rozšířit přepínač o oba typy modulů zároveň, dostane uchazeč součet hodnot K1+K2. Uchazeči obdrží počet bodů odpovídající součtu jednotlivých hodnot parametrů K1, K2 podle skutečné rozšiřitelnosti o požadované moduly, to celé je násobeno maximálním možným počtem bodů pro tento parametr (13 bodů). Počet bodů uchazeče = 13 * (K1+K2) Uchazeči, jehož řešení nabízí rozšiřitelnost realizovatelnou oběma moduly (40Gbit/s a 100Gbit/s) bude přiděleno 13 bodů. |
| 16 | Podporované funkce |  |  |
| 17 | Virtualizace – možnost sloučit alespoň dvě fyzická šasi do jednoho logického celku – virtuálního šasi (jediná entita z pohledu L2 i L3 protokolů) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 18 | Ochranné mechanismy rozpadnutí virtuálního šasi bez nutnosti využití dodatečných zařízení | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 19 | Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware (duální podpora IPv4 a IPv6, tedy možnost současné konfigurace IPv4 a IPv6 adres na tomtéž fyzickém nebo logickém rozhraní, dualstack) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 20 | Tunelovací protokoly (např. GRE) v hardware, uveďte jaké. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 21 | IEEE 802.3ad | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 22 | IEEE 802.3ad přes více modulů | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 23 | IEEE 802.3ad přes více šasi (Multichassis LAG) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 24 | IEEE 802.1Q | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 25 | IEEE 802.1s - multiple spanning trees | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 26 | IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 27 | IEEE 802.1p | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 28 | Detekce protilehlého zařízení (např. LLDP) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 29 | Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP nebo VTP | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 30 | Hardwarová podpora dlouhých ethernetových rámců, tzv. "jumbo frames“ | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 31 | Detekce jednosměrnosti optické linky | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 32 | QoS classification | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 33 | QoS marking | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 34 | QoS Policing | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 35 | Konfigurovatelné HW prostředky ochrany CPU před útoky typu DoS | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 36 | Hardwarová filtrace (access list) na fyzickém i logickém L2 i L3 rozhraní | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 37 | Hardwarová filtrace (access list) dle L2, L3 i L4 informací | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 38 | OSPFv2, OSPFv3 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 39 | OSPF s MD5 a NSSA | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 40 | Router Redundancy protokol pro IPv4 (např. VRRP, HSRP) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 41 | Policy-based routing podle ACL | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 42 | PIM-SM (Protocol Independent Multicast, sparse mód) a MSDP | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 43 | IGMPv2, IGMPv3 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 44 | IPv6 services (HTTP, DNS, SSH, ACL, ICMP, DHCP) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 45 | Router Redundancy protokol pro IPv6 (např. VRRP, HSRP) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 46 | IPv6 Multicast (MLDv1 & v2, PIM SM) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 47 | IPv6 QoS | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 48 | Vytváření logicky oddělených instancí virtuálních směrovacích tabulek v rámci téhož L3 přepínače/směrovače pro tvorbu VPN (podpora virtualizace směrovacích tabulek - např. funkční ekvivalent Virtual Routing and Forwarding/MultiVRF) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 49 | Protokoly a služby per VRF (Radius nebo TACACS+, VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 50 | Analýza síťového provozu NetFlow v9 (RFC 3955) nebo sFlow (RFC 3176) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 51 | Nástroj měření odezev sítě pro IPv4 i IPv6 (např. RPM, NQA, IP SLA, nebo funkčně ekvivalentní) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 52 | Uživatelsky modifikovatelná automatická reakce/obsluhy událostí při provozu přepínače (pomocí skriptů), možnost reakce na asynchronní událost. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 53 | Konfigurace zařízení v čitelné textové formě | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 54 | Povyšování operačního software zařízení po síti pomocí protokolů TFTP, FTP a HTTP | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 55 | Nahrání/zálohování textové konfigurace zařízení po síti pomocí protokolů TFTP, FTP a HTTP | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 56 | Sériová nebo USB konzolová linka | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 57 | CLI rozhraní | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 58 | SSHv2 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 59 | Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 60 | Synchronizace času protokolem NTP (klient i server) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 61 | SNMPv2 a SNMPv3 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 62 | RADIUS klient pro AAA (autentizace, accounting) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 63 | RADIUS nebo TACACS+ klient | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 64 | Port mirroring (SPAN) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 65 | Vzdálený port mirroring RSPAN, nebo ERSPAN | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 66 | Pokročilé interní nástroje pro ladění/debugging procházejícího provozu | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 67 | Syslog | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 68 | Podpora Linux Shell | ANO | Uchazeč doplní odkaz |

Tabulka 12: Technická specifikace díla

Požadované Základní parametry ACCESS/AGREGAČNÍCH přepínačů pro Modernizovanou síť Metropolnet a.s.

Access přepínač TYP 1

Celkový požadovaný počet přepínačů TYP 1: 3 ks

| Id poža-davku | Popis požadavku | SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ | Kde je parametr, nebo odpověď uchazečem uvedena |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NE | Číslo str. nabídky |
| 1 | Základní vlastnosti |  |  |
| 2 | Minimální počet portů 10 Gbit/s a jejich typ: 24x SFP+ Váhově hodnocený parametr 6. | ANO DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz |
| Uchazeč uvede do sloupce „SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ“ hodnotu: Minimálního počtu portů 10 Gbit/s a jejich typ. Minimální počet požadovaných 10 Gbit/s je 24, v provedení SFP+. Uchazeči obdrží počet bodů odpovídající poměru jimi nabízené hodnoty k hodnotě, kterou nabízí uchazeč s nejvyšší hodnotou tohoto parametru, to celé je násobeno maximálním možným počtem bodů pro tento parametr (2 body). Uchazečem nabízená hodnota Počet bodů uchazeče = 2 * ------------------------------------------ Nejvyšší nabízená hodnota Uchazeči, který ze všech uchazečů nabídne nejvyšší hodnotu tohoto parametru bude přidělen nejvyšší počet bodů. |
| 3 | Redundantní napájení minimálně dvojicí interních AC zdrojů (součást dodávky), jejich výměna musí být možná za provozu (hot-swap) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 4 | Minimální počet aktivních VLAN: 4000 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 5 | USB nebo sériová konzolová linka | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 6 | 10/100 management out-of-band port | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 7 | HW a SW podpora technologie MACsec | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 8 | Výkonnostní parametry |  |  |
| 9 | Minimální paketový výkon přepínače v paketech/vteřinu: 280 Mpps Váhově hodnocený parametr 7. | ANO DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz |
| Uchazeč uvede do sloupce „SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ“ hodnotu: Minimálního paketového výkonu přepínače v paketech/vteřinu. Minimální požadovaný paketový výkon přepínače v paketech/vteřinu je 280 Mpps. Uchazeči obdrží počet bodů odpovídající poměru jimi nabízené hodnoty k hodnotě, kterou nabízí uchazeč s nejvyšší hodnotou tohoto parametru, to celé je násobeno maximálním možným počtem bodů pro tento parametr (2 body). Uchazečem nabízená hodnota Počet bodů uchazeče = 2 * ------------------------------------------ Nejvyšší nabízená hodnota Uchazeči, který ze všech uchazečů nabídne nejvyšší hodnotu tohoto parametru bude přidělen nejvyšší počet bodů. |
| 10 | Podpora PoE: Není požadována. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 11 | Stohování |  |  |
| 12 | Přepínač podporuje stohování vestavěným nebo rozšiřujícím modulem. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 13 | Je požadován stohovací modul a veškeré příslušenství v rámci dodávky: NE | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 14 | Podpora minimální rychlosti stohovacího propojení: 330Gbit/s Váhově hodnocený parametr 8. | ANO DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz |
| Uchazeč uvede do sloupce „SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ“ hodnotu: Podporu minimální rychlosti stohovacího propojení v Gbit/s. Minimální požadovaná podpora rychlosti stohovacího propojení je 330 Gbit/s. Uchazeči obdrží počet bodů odpovídající poměru jimi nabízené hodnoty k hodnotě, kterou nabízí uchazeč s nejvyšší hodnotou tohoto parametru, to celé je násobeno maximálním možným počtem bodů pro tento parametr (2 body). Uchazečem nabízená hodnota Počet bodů uchazeče = 2 * ------------------------------------------ Nejvyšší nabízená hodnota Uchazeči, který ze všech uchazečů nabídne nejvyšší hodnotu tohoto parametru bude přidělen nejvyšší počet bodů. |

Tabulka 13: Technická specifikace díla

Access přepínač TYP 2

Celkový požadovaný počet přepínačů TYP 2: 4ks

| Id poža-davku | Popis požadavku | SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ | Kde je parametr, nebo odpověď uchazečem uvedena |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NE | Číslo str. nabídky |
| 1 | Základní vlastnosti |  |  |
| 2 | Minimální počet portů 10/100/1000: 48 portů | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 3 | Minimální počet portů 10 Gbit/s a jejich typ: 4x SFP+ Váhově hodnocený parametr 9. | ANO DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz |
| Uchazeč uvede do sloupce „SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ“ hodnotu: Minimální počet portů 10 Gbit/s a jejich typ. Minimální počet portů 10 Gbit/s a jejich typ je: 4x SFP+. Uchazeči obdrží počet bodů odpovídající poměru jimi nabízené hodnoty k hodnotě, kterou nabízí uchazeč s nejvyšší hodnotou tohoto parametru, to celé je násobeno maximálním možným počtem bodů pro tento parametr (2 body). Uchazečem nabízená hodnota Počet bodů uchazeče = 2 * ------------------------------------------ Nejvyšší nabízená hodnota Uchazeči, který ze všech uchazečů nabídne nejvyšší hodnotu tohoto parametru bude přidělen nejvyšší počet bodů. |
| 4 | Redundantní napájení minimálně dvojicí interních AC zdrojů, jejich výměna musí být možná za provozu (hot-swap) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 5 | Minimální počet aktivních VLAN: 2000 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 6 | HW a SW podpora technologie MACsec | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 7 | USB nebo sériová konzolová linka | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 8 | 10/100 management out-of-band port | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 9 | Výkonnostní parametry |  |  |
| 10 | Minimální paketový výkon přepínače v paketech/vteřinu: 110 Mpps Váhově hodnocený parametr 10. | ANO DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz |
| Uchazeč uvede do sloupce „SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ“ hodnotu: Minimální paketový výkon přepínače v paketech/vteřinu. Minimální požadovaný výkon přepínače v paketech/vteřinu: 110 Mpps. Uchazeči obdrží počet bodů odpovídající poměru jimi nabízené hodnoty k hodnotě, kterou nabízí uchazeč s nejvyšší hodnotou tohoto parametru, to celé je násobeno maximálním možným počtem bodů pro tento parametr (2 body). Uchazečem nabízená hodnota Počet bodů uchazeče = 2 * ------------------------------------------ Nejvyšší nabízená hodnota Uchazeči, který ze všech uchazečů nabídne nejvyšší hodnotu tohoto parametru bude přidělen nejvyšší počet bodů. |
| 11 | Stohování |  |  |
| 12 | Přepínač podporuje stohování vestavěným nebo rozšiřujícím stohovacím modulem. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 13 | Je požadován stohovací modul a veškeré příslušenství v rámci dodávky: ANO | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 14 | Podpora minimální rychlosti stohovacího propojení: 100Gbit/s | ANO | Uchazeč doplní odkaz |

Tabulka 14: Technická specifikace díla

Access přepínač Typ 3

Celkový požadovaný počet přepínačů Typ 3: 4 ks

| Id poža-davku | Popis požadavku | SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ | Kde je parametr, nebo odpověď uchazečem uvedena |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NE | Číslo str. nabídky |
| 1 | Základní vlastnosti |  |  |
| 2 | Minimální počet PoE portů 10/100/1000: 24 portů | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 3 | Minimální počet portů 10 Gbit/s a jejich typ: 4x SFP+ Váhově hodnocený parametr 11. | ANO DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz |
| Uchazeč uvede do sloupce „SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ“ hodnotu: Minimální počet portů 10 Gbit/s a jejich typ. Minimální počet portů 10 Gbit/s a jejich typ je: 4x SFP+. Uchazeči obdrží počet bodů odpovídající poměru jimi nabízené hodnoty k hodnotě, kterou nabízí uchazeč s nejvyšší hodnotou tohoto parametru, to celé je násobeno maximálním možným počtem bodů pro tento parametr (2 body). Uchazečem nabízená hodnota Počet bodů uchazeče = 2 * ------------------------------------------ Nejvyšší nabízená hodnota Uchazeči, který ze všech uchazečů nabídne nejvyšší hodnotu tohoto parametru bude přidělen nejvyšší počet bodů. |
| 4 | Redundantní napájení minimálně dvojicí interních AC zdrojů, jejich výměna musí být možná za provozu (hot-swap) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 5 | Minimální počet aktivních VLAN: 2000 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 6 | HW a SW podpora technologie MACsec | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 7 | USB nebo sériová konzolová linka | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 8 | 10/100 management out-of-band port | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 9 | Výkonnostní parametry |  |  |
| 10 | Minimální paketový výkon přepínače v paketech/vteřinu: 68 Mpps Váhově hodnocený parametr 12. | ANO DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz |
| Uchazeč uvede do sloupce „SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ“ hodnotu: Minimální paketový výkon přepínače v paketech/vteřinu. Minimální požadovaný výkon přepínače v paketech/vteřinu: 68 Mpps. Uchazeči obdrží počet bodů odpovídající poměru jimi nabízené hodnoty k hodnotě, kterou nabízí uchazeč s nejvyšší hodnotou tohoto parametru, to celé je násobeno maximálním možným počtem bodů pro tento parametr (2 body). Uchazečem nabízená hodnota Počet bodů uchazeče = 2 * ------------------------------------------ Nejvyšší nabízená hodnota Uchazeči, který ze všech uchazečů nabídne nejvyšší hodnotu tohoto parametru bude přidělen nejvyšší počet bodů. |
| 11 | PoE |  |  |
| 12 | Minimální PoE výkon k dispozici s jedním napájecím zdrojem: 740 W | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 13 | Minimální počet najednou fungujících PoE (IEEE 802.3af) portů s jedním napájecím zdrojem: 24 portů | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 14 | Minimální počet najednou fungujících PoE+ (IEEE 802.3at) portů s jedním napájecím zdrojem: 24 portů Váhově hodnocený parametr 13. | ANO DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz |
| Uchazeč uvede do sloupce „SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ“ hodnotu: Minimální počet najednou fungujících PoE+ (IEEE 802.3at) portů s jedním napájecím zdrojem. Minimální požadovaný počet najednou fungujících portů je 24. Uchazeči obdrží počet bodů odpovídající poměru jimi nabízené hodnoty k hodnotě, kterou nabízí uchazeč s nejvyšší hodnotou tohoto parametru, to celé je násobeno maximálním možným počtem bodů pro tento parametr (2 body). Uchazečem nabízená hodnota Počet bodů uchazeče = 2 * ------------------------------------------ Nejvyšší nabízená hodnota Uchazeči, který ze všech uchazečů nabídne nejvyšší hodnotu tohoto parametru bude přidělen nejvyšší počet bodů. |
| 15 | Stohování |  |  |
| 16 | Přepínač podporuje stohování vestavěným nebo rozšiřujícím modulem. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 17 | Je požadován stohovací modul a veškeré příslušenství v rámci dodávky: NE | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 18 | Podpora minimální rychlosti stohovacího propojení: 100Gbit/s | ANO | Uchazeč doplní odkaz |

Tabulka 15: Technická specifikace díla

Access přepínač TYP 4

Celkový požadovaný počet přepínačů TYP 4: 25

| Id poža-davku | Popis požadavku | SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ | Kde je parametr, nebo odpověď uchazečem uvedena |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NE | Číslo str. nabídky |
| 1 | Základní vlastnosti |  |  |
| 2 | Minimální počet PoE portů 10/100/1000: 48 portů | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 3 | Minimální počet portů 10Gbit/s a jejich typ: 2x SFP+ Váhově hodnocený parametr 14. | ANO DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz |
| Uchazeč uvede do sloupce „SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ“ hodnotu: Minimální počet portů 10 Gbit/s a jejich typ. Minimální počet portů 10 Gbit/s a jejich typ je: 4x SFP+. Uchazeči obdrží počet bodů odpovídající poměru jimi nabízené hodnoty k hodnotě, kterou nabízí uchazeč s nejvyšší hodnotou tohoto parametru, to celé je násobeno maximálním možným počtem bodů pro tento parametr (2 body). Uchazečem nabízená hodnota Počet bodů uchazeče = 2* ------------------------------------------ Nejvyšší nabízená hodnota Uchazeči, který ze všech uchazečů nabídne nejvyšší hodnotu tohoto parametru bude přidělen nejvyšší počet bodů. |
| 4 | 1x interní AC napájecí zdroj | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 5 | Minimální počet aktivních VLAN: 2000 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 6 | Výkonnostní parametry |  |  |
| 7 | Minimální paketový výkon přepínače v paketech/vteřinu:110 Mpps Váhově hodnocený parametr 15. | ANO DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz |
| Uchazeč uvede do sloupce „SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ“ hodnotu: Minimální paketový výkon přepínače v paketech/vteřinu. Minimální požadovaný výkon přepínače v paketech/vteřinu: 110 Mpps. Uchazeči obdrží počet bodů odpovídající poměru jimi nabízené hodnoty k hodnotě, kterou nabízí uchazeč s nejvyšší hodnotou tohoto parametru, to celé je násobeno maximálním možným počtem bodů pro tento parametr (2 body). Uchazečem nabízená hodnota Počet bodů uchazeče = 2 * ------------------------------------------ Nejvyšší nabízená hodnota Uchazeči, který ze všech uchazečů nabídne nejvyšší hodnotu tohoto parametru bude přidělen nejvyšší počet bodů. |
| 8 | PoE |  |  |
| 9 | Minimální PoE výkon k dispozici s jedním napájecím zdrojem: 740 W | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 10 | Minimální počet najednou fungujících PoE (IEEE 802.3af) portů s jedním napájecím zdrojem: 48 portů | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 11 | Minimální počet najednou fungujících PoE+ (IEEE 802.3at) portů s jedním napájecím zdrojem: 24 portů Váhově hodnocený parametr 16. | ANO DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz |
| Uchazeč uvede do sloupce „SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ“ hodnotu: Minimální počet najednou fungujících PoE+ (IEEE 802.3at) portů s jedním napájecím zdrojem. Minimální požadovaný počet najednou fungujících portů je 24. Uchazeči obdrží počet bodů odpovídající poměru jimi nabízené hodnoty k hodnotě, kterou nabízí uchazeč s nejvyšší hodnotou tohoto parametru, to celé je násobeno maximálním možným počtem bodů pro tento parametr (2 body). Uchazečem nabízená hodnota Počet bodů uchazeče = 2 * ------------------------------------------ Nejvyšší nabízená hodnota Uchazeči, který ze všech uchazečů nabídne nejvyšší hodnotu tohoto parametru bude přidělen nejvyšší počet bodů. |
| 12 | Stohování |  |  |
| 13 | Přepínač podporuje stohování vestavěným nebo rozšiřujícím modulem. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 14 | Je požadován stohovací modul a veškeré příslušenství v rámci dodávky: ANO | ANO | Uchazeč doplní odkaz |

Tabulka 16: Technická specifikace díla

Společné vlastnosti vyjmenovaných typů ACCESS/AGREGAČNÍCH přepínačů

V tomto bodu jsou uvedeny Společné vlastnosti pro následující typy ACCESS/AGREGAČNÍCH přepínačů.

- Access přepínač TYP 1

- Access přepínač TYP 2

- Access přepínač TYP 3

- Access přepínač TYP 4

POZOR: Pro přepínače TYP 5 jsou požadované vlastnosti uvedeny v bodě 1.10:

| Id poža-davku | Popis požadavku | SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ | Kde je parametr, nebo odpověď uchazečem uvedena |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NE | Číslo str. nabídky |
| 1 | Základní vlastnosti |  |  |
| 2 | Třída zařízení: L3 access přepínač | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 3 | Formát zařízení: 1RU | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 4 | Propustnost přepínacího subsystému: Full wire speed | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 5 | Minimální počet MAC adres: 32 000 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 6 | Vlastnosti stohování | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 7 | Podpora stohování bez snížení počtu Ethernet portů | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 8 | Podpora vzájemného stohování nabídnutých Access modelů přepínačů Typ2 a Typ3 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 9 | Podpora minimálně 8 přepínačů ve stohu Váhově hodnocený parametr 17. | ANO DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz |
| Uchazeč uvede do sloupce „SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ“ hodnotu: Maximální počet podporovaných přepínačů ve stohu. Minimální požadovaný počet podporovaných přepínačů ve stohu je 8. Uchazeči obdrží počet bodů odpovídající poměru jimi nabízené hodnoty k hodnotě, kterou nabízí uchazeč s nejvyšší hodnotou tohoto parametru, to celé je násobeno maximálním možným počtem bodů pro tento parametr (2 body). Uchazečem nabízená hodnota Počet bodů uchazeče = 2 * ------------------------------------------ Nejvyšší nabízená hodnota Uchazeči, který ze všech uchazečů nabídne nejvyšší hodnotu tohoto parametru bude přidělen nejvyšší počet bodů. |
| 10 | Podpora možnosti předkonfigurace neexistujícího přepínače ve stohu před jeho připojením | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 11 | Podpora seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 12 | Podpora 1:N redundance ve stohu, kterýkoli prvek může být řídícím prvkem stohu | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 13 | Podpora QoS na stohovacím propoji | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 14 | Protokoly fyzické vrstvy | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 15 | IEEE 802.3ad | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 16 | Podpora "jumbo rámců" | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 17 | Protokoly 2. vrstvy | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 18 | IEEE 802.1D | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 19 | IEEE 802.1Q | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 20 | IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 21 | IEEE 802.1s - multiple spanning trees | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 22 | IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 23 | IEEE 802.1p - Minimální počet vnitřních front: 8 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 24 | Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 25 | Detekce protilehlého zařízení (např. CDP, LLDP) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 26 | Detekce parametrů protilehlého zařízení (např. LLDP-MED) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 27 | Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP nebo VTP | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 28 | Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 29 | STP root guard | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 30 | STP loop guard | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 31 | Možnost autorecovery po chybovém stavu (UDLD, root guard, loop guard) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 32 | Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 33 | Protokol IP | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 34 | IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 35 | QoS | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 36 | DHCP relay | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 37 | Dynamické směrování OSPF a OSPFv3 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 38 | Protokol IPv6 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 39 | Certifikace IPv6 ready logo | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 40 | IPv6 ACL | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 41 | IPv6 QoS | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 42 | IPv6 services ( DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 43 | HTTP, SNMP over IPv6 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 44 | RADIUS, TACACS+ over IPv6 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 45 | IPv6 MLDv2 snooping | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 46 | IPv6 Port ACL | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 47 | IPv6 First Hop Security RA guard | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 48 | IPv6 First Hop Security DHCPv6 guard | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 49 | IPv6 First Hop Security IPv6 Binding Integrity Guard | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 50 | Směrování multicastu | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 51 | IGMPv2 snooping | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 52 | IGMPv3 snooping | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 53 | IPv6 MLDv1 & v2 snooping | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 54 | Bezpečnost | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 55 | ACL na rozhraní IN/OUT | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 56 | ACL pro IP | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 57 | ACL pro ethernetové rámce | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 58 | IPv6 ACL | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 59 | Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 60 | Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 61 | Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 62 | DHCP snooping | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 63 | Dynamic ARP inspection (DAI) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 64 | Verifikace mapování IP-MAC (např. IP source guard) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 65 | Ochrana centrálního procesoru (control plane) před útoky typu DoS | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 66 | IEEE 802.1x autentizace i autorizace více koncových zařízení na jednom portu | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 67 | konfiguorvatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 68 | ověřování dle IEEE 802.1x volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 69 | Podpora Radius atributu (VSA), který v sobě nese URL informaci sloužící pro přesměrování na Captive portál | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 70 | Podpora downloadable ACL | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 71 | IEEE 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 72 | Podpora koncových zařízení | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 73 | Měření a ovládání spotřeby energie připojených koncových zařízení | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 74 | Green Ethernet (IEEE 802.3az) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 75 | Management | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 76 | CLI rozhraní | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 77 | SSHv2 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 78 | SSHv2 over IPv6 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 79 | Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 80 | SNMPv2 a v3 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 81 | DNS klient | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 82 | NTP klient | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 83 | Analýza síťového provozu NetFlow v9 (RFC 3955) a sFlow (RFC 3176) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 84 | RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 85 | RADIUS nebo TACACS+ klient | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 86 | Port mirroring (SPAN) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 87 | port mirroring 1 -> 1 a N -> 1 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 88 | port mirroring ACL (mirroruje pouze definované toky) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 89 | Vzdálený port mirroring (RSPAN) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 90 | Syslog | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 91 | Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 92 | Konfigurační šablony aplikovatelné na rozhraní, spravované samotným zařízením bez dodatečných externích nástrojů | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 93 | Podpora service insertion VXLAN | ANO | Uchazeč doplní odkaz |

Tabulka 17: Technická specifikace díla

Povinné příslušenství pro CORE přepínače a ACCESS/AGREGAČNÍCH přepínačů

Tabulka provádí sumarizaci povinného příslušenství pro požadované typy přepínačů:

- CORE přepínač v lokalitě MAGISTRÁT

- Access přepínač TYP 1

- Access přepínač TYP 2

- Access přepínač TYP 3

- Access přepínač TYP 4

POZOR: Pro přepínače TYP 5 je Povinné příslušenství uvedeno v bodě 1.10.

| Id poža-davku | Typ Příslušenství | Počet kusů v Dodávce | SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ | Kde je parametr, nebo odpověď uchazečem uvedena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optický single-mode transceiver – 10Gbit LR SFP+ (dosah 10 Km), originální optický převodník výrobce zařízení kompatibilní s požadovanými typy přepínačů jmenovaných v tomto bodu. Nepřipouští se OEM verze. | 78 | Dodat požadovaný počet kusů požadovaného příslušenství | Uchazeč doplní odkaz – číslo str. nabídky |
| 2 | Optických single-mode transceiver – 1Gbit LX SFP (dosah 10 Km), originální optický převodník výrobce zařízení kompatibilní s požadovanými typy přepínačů jmenovaných v tomto bodu. Nepřipouští se OEM verze. | 120 | Dodat požadovaný počet kusů požadovaného příslušenství | Uchazeč doplní odkaz – číslo str. nabídky |
| 3 | Metalický transceiver – 1000BASE-T RJ45, originální optický převodník výrobce zařízení kompatibilní s požadovanými typy přepínačů jmenovaných v tomto bodu. Nepřipouští se OEM verze. | 28 | Dodat požadovaný počet kusů požadovaného příslušenství | Uchazeč doplní odkaz – číslo str. nabídky |
| 4 | Metalický 10 Gbit SPF+ podporující metalické propojení minimálně do 3 m, originální metalický převodník výrobce zařízení kompatibilní s požadovanými typy přepínačů jmenovaných v tomto bodu. Nepřipouští se OEM verze. | 25 | Dodat požadovaný počet kusů požadovaného příslušenství | Uchazeč doplní odkaz – číslo str. nabídky |

Tabulka 18: Technická specifikace díla

Požadované parametry pro přepínače TYP 5

Celkový požadovaný počet přepínačů TYP 5: 25

| Id poža-davku | Popis požadavku | SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ | Kde je parametr, nebo odpověď uchazečem uvedena |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NE | Číslo str. nabídky |
| 1 | Základní vlastnosti |  |  |
| 2 | Třída zařízení: L2 access přepínač | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 3 | Formát zařízení: 1RU | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 4 | Propustnost přepínacího subsystému: Full wire speed | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 5 | Minimální počet portů 10/100/1000: 24 portů | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 6 | Minimální počet portů 10Gbit/s a jejich typ: 4x SFP+ | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 7 | Počet 1G optických single-mode transceiverů – 1Gbit LX SFP (dosah 10 Km), originální optický převodník výrobce zařízení kompatibilní s přepínačem TYP 5, dodaný společně jako rozšiřující příslušenství pro tento TYP 5 přepínače. Nepřipouští se OEM verze. Požadován 1 ks ke každému přepínači v dodávce. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 8 | 1x interní AC napájecí zdroj | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 9 | Minimální počet aktivních VLAN: 500 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 10 | Výkonnostní parametry | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 11 | Minimální paketový výkon přepínače v paketech/vteřinu: 90 Mpps | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 12 | Protokoly fyzické vrstvy | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 13 | IEEE 802.3ad | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 14 | Podpora "jumbo rámců" | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 15 | Protokoly 2. vrstvy | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 16 | IEEE 802.1D | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 17 | IEEE 802.1Q | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 18 | IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 19 | IEEE 802.1s - multiple spanning trees | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 20 | IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 21 | Protokol IP | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 22 | IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 23 | QoS | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 24 | DHCP relay | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 25 | Protokol IPv6 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 26 | Certifikace IPv6 ready logo | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 27 | IPv6 ACL | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 28 | IPv6 QoS | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 29 | IPv6 services ( DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 30 | HTTP, SNMP over IPv6 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 31 | RADIUS, TACACS+ over IPv6 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 32 | Management | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 33 | CLI rozhraní | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 34 | SSHv2 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 35 | SSHv2 over IPv6 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 36 | Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 37 | SNMPv2 a v3 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 38 | DNS klient | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 39 | NTP klient | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 40 | Analýza síťového provozu NetFlow v9 (RFC 3955) nebo sFlow (RFC 3176) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 41 | RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 42 | RADIUS nebo TACACS+ klient | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 43 | IEEE 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 44 | Port mirroring (SPAN) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 45 | port mirroring 1 -> 1 a N -> 1 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 46 | port mirroring ACL (mirroruje pouze definované toky) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |

Tabulka 19: Technická specifikace díla

Požadavky na Systém pro řízení přístupu k Datovým zdrojům sítě – Bezpečnostní funkcionality sítě

| Id poža-davku | Popis požadavku | SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ | Kde je parametr, nebo odpověď uchazečem uvedena |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NE | Číslo str. nabídky |
| 1 | Typ zařízení: Virtuální server pro prostředí VMware | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 2 | Samotná appliance Virtuálního serveru pro prostředí VMware je navržena a standardně dodávána jako bezpečnostní produkt pro kontrolu síťového přístupu v prostředí sítě uživatele s tím, že: a) Kritérium K1 vyhodnocuje rozšířenou funkcionalitu, že veškerá data v systému jsou uložena ve výrobcem dodané a podporované šifrované databázi, které je nativní součástí dodaného produktu, s minimální enkrypcí uložených dat ve standardu AES 128-bit. b) Kritérium K2 vyhodnocuje, jestli jsou veškerá přístupová práva (credentials) jsou uložena šifrovaná v rámci Appliance a jestli má Appliance doložitelně zajištěné včasné bezpečnostními update Appliance. Váhově hodnocený parametr 18. | ANO/NE *) DOPLNIT HODNOTU K1 K2 | Uchazeč doplní odkaz |
| *) Odpověď NE je v tomto specifickém případě přípustná. Uchazeč uvede do sloupce „SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ“ skutečnosti, jak jsou prakticky naplněna a výrobcem garantována obě vyhodnocovaná KVALITATIVNÍ kritéria. Hodnota kritéria K1 je 50%, při splnění požadované funkcionality na nativní šifrování interní databáze pro uložení veškerých dat (minimálně AES 128bit), hodnota kritéria K2 je 50% při splnění požadavku na zakódování veškerých přístupových práv a splnění garance včasného bezpečnostního update Appliance. Pokud Appliance splňuje obě kritéria bez výhrad a doložitelně, dostane uchazeč součet hodnot K1+K2. Uchazeči obdrží počet bodů odpovídající součtu jednotlivých hodnot parametrů K1, K2 podle skutečných bezpečnostních vlastností nabízeného produktu, to celé je násobeno maximálním možným počtem bodů pro tento parametr (11 bodů). Počet bodů uchazeče = 11 * (K1+K2) Uchazeči, jehož řešení splňuje obě požadovaná KVALITATIVNÍ kritéria, bude přiděleno 11 bodů. |
| 3 | Integrace se systémem Active Directory | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 4 | Podpora vlastních identit uživatelů / MAC adres | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 5 | Podpora dynamického přiřazování uživatelů do VLAN | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 6 | Podpora NAC | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 7 | On-premise appliance, nepřipouští se cloud řešení. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 8 | Plná kompatibilita s infrastrukturou zadavatele, na které bude probíhat ověřování. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 9 | Podpora 802.1X autentizace pro Ethernet LAN sítě, bezdrátové sítě a VPN. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 10 | Podpora minimálně pro 2000 současně autentizovaných zařízení (pomocí 802.1X). Možnost rozšíření na 5000 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 11 | Možnost vytváření active-active clusterů. Cluster musí poskytovat vysokou dostupnost pro všechny funkcionality a umožňovat navýšení počtu podporovaných uživatelů přidáním další instance. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 12 | Podpora minimálně následujících autentizačních metod: PEAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, MAC autentizace. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 13 | Platforma musí umožňovat úplné oddělení autentizace a autorizace, např. autentizace proti službě Active Directory, ale autorizace proti externí SQL databázi. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 14 | Autorizace zařízení a uživatelů na základě kontextových informací jako čas, místo připojení, typ zařízení, osobní profil či členství ve skupině v Active Directory. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 15 | Podpora dalších způsobů autentizace a autorizace. Minimálně: LDAP, MS AD, Token, MAC auth, generická SQL databáze, Kerberos, HTTPS web autentizace, Single Sign-On (minimálně SAML 2+ IdP a SP, OAuth, Shibboleth a Okta). | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 16 | Podpora změny autorizačního stavu zařízení bez nutnosti změny definice autorizační politiky, např. pro odpojení nebo karanténu koncových zařízení. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 17 | Podpora RADIUS CoA podle RFC3576. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 18 | Možnost autorizace uživatelů na základě jejich vlastních accounting informací z předchozích připojení – např. za účelem omezení celkového času online či objemu přenesených dat za delší časové období. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 19 | Sběr dodatečných informací o připojených zařízeních (profilování) jako jsou DHCP volby klienta, HTTP uživatelský agent, či předvolba MAC adresy, SPAN port. Tyto informace lze využít pro doplňkové ověření přístupu zařízení do sítě. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 20 | Sběr dodatečných informací o připojených IoT zařízeních (profilování), pomocí aktivních metod jako jsou: SNMP, WMI a NMAP scan. Tyto informace lze využít pro doplňkové ověření přístupu zařízení do sítě. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 21 | Platforma obsahuje funkci otestovani autentizační politiky, včetne flexibilní volby typu autentizace, atributů klienta atd. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 22 | Podpora REST API pro většinu základních úkonů AAA platformy. Podpora REST volání vyvolaného autentizační či autorizační událostí (pro předání informací o klientovi jinému systému, automat. založení support ticketu atp.). | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 23 | Zpracovávání SYSLOG hlášení z externích zdrojů, vyhledávání klíčových událostí a automatizovaná reakce na ně. Minimálně v rozsahu přijmutí bezpečnostního hlášení z firewallu a izolace konkrétního klienta na základě tohoto hlášení. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 24 | Administrátor systému musí mít možnost vlastní tvorby parseru/integrace SYSLOG hlášení pro možnost uživatelské integrace s libovolnými systémy třetích stran. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 25 | Možnost registrace zařízení pomocí MAC adresy pro non-IT uživatele – omezená funkce administračního rozhraní, se zařazením zařízení do skupiny s definovanou politikou přístupu. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 26 | Podpora TACACS+ autentizace správců síťových zařízení. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 27 | Možnost integrace s MDM (Mobile Device Management) platformami třetích stran (minimálně AirWatch, Citrix, MobileIron, JAMF). | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 28 | Vestavěná podpora HTTP a HTTPS web autentizace (Captive portál). | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 29 | Podpora Guest autentizace lokálními účty v rámci portálu, ověření pomocí jméno+heslo, autentizační kód. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 30 | Možnost samoobslužné registrace hosta do sítě se SMS a email ověřením. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 31 | Guest Tarify lze omezit časově, z hlediska rychlosti připojení či objemu přenesených dat. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 32 | Perzistence autentizace/registrace s využitím MAC cache a zobrazení jen uvítacích stránek s osobním oslovením hosta při opakovaných návštěvách. Konfigurovatelné hodnoty trvání MAC cache pro různé hosty v rámci jedné služby (např. jedno SSID). | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 33 | Možnost provozovat více graficky i obsahově unikátních portálů v rámci jedné instalace. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 34 | Možnost provozovat více graficky i obsahově unikátních portálů v rámci jedné instalace. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 35 | Redakční systém pro plnou grafickou a obsahovou úpravu jednotlivých captive portálů umožňuje: - Uprava barev, fontů, pozadí a loga. - Úprava registračních formulářů – přidávání a odebírání polí pro vstupní data formuláře včetně validace vkládaného obsahu. - Možnost vkládání animací, videí a dalšího dynamického obsahu. Vytváření specifických stránek pro různé typy zařízení a operačních systémů (např. pro efektivní navedení do specifického app store). | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 36 | Guest přístup zdarma pouze s akceptací podmínek užití. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 37 | Management HTTPS rozhraní s podporou konfiguračních průvodců a předkonfigurovaných šablon. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 38 | Management Appliance podporuje CLI přístup a umožňuje v něm konfiguraci základních nastavení. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 39 | Možnost rozšíření vestavěnou o funkcionalitu BYOD, která je součástí autentizační platformy | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 40 | Podpora integrace s Microsoft Active Directory. Uveďte, zda AAA platforma pro ověřování uživatelů (řízení přístupu k datovým zdrojům) podporuje integraci (multi-join) do více nezávislých AD (zero-trust) s možností ověřování uživatelů pomocí nativního EAP-PEAP-MSCHAPv2. Uveďte kolik multi-join domén je platformou podporováno. | ANO, Uchazeč uvede požadované číselné parametry. | Uchazeč doplní odkaz |
| 41 | Podpora integrace s firewall platformou Fortinet. Uveďte, zda AAA platforma podporuje předávání informací o uživatelích login/logout/accounting do platformy Fortinet a tím umožňuje kostrukci firewall pravidel na základě těchto informací. Uchazeč podrobně popíše možnosti integrace. | ANO, Uchazeč podrobně rozvede požadované možnosti integrace a konkrétní návrh předpokládané integrace. | Uchazeč doplní odkaz |
| 42 | Podpora integrace aplikacemi třetích stran. Uveďte, zda AAA platforma podporuje integraci s aplikacemi třetích stran pomocí REST API. Umožňuje spouštění akcí třetích stran na základě rozhodnutí AAA platformy. Umožňuje reakce na externí události. Umožňuje výměnu informací pomocí vestavěných REST API metod. Popište podrobně možnosti a množství podporovaných aplikací třetích stran. | ANO, Uchazeč podrobně rozvede požadované možnosti integrace a jeho návrh implementace. | Uchazeč doplní odkaz |
| 43 | Typ software podpory pro Security platformu: Rozšířená servisní podpora výrobce, možnost otevírat servisní požadavky v režimu 24x7x365, délka trvání podpory 60 měsíců, přímá podpora výrobce. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |

Tabulka 110: Technická specifikace díla

Požadavky na software pro management, dohled a správu CORE a ACCESS části sítě

| Id poža-davku | Popis požadavku | SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ | Kde je parametr, nebo odpověď uchazečem uvedena |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NE | Číslo str. nabídky |
| 1 | Typ zařízení: Virtuální server pro prostředí VMware | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 2 | Grafické WEB HTTPS rozhraní pro správu | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 3 | Podpora SNMPv2, SNMPv3 | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 4 | Zálohování konfigurací, porovnání s definovanými šablonami | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 5 | Nástroje pro monitorování provozu na jednotlivých rozhraních aktivních prvků | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 6 | Zobrazení topologie sítě | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 7 | Licence pro správu všech dodávaných prvků, možnost flexibilního rozšiřování až do 1000 spravovaných zařízení. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 8 | Typ software podpory pro management platformu: Rozšířená servisní podpora výrobce, možnost otevírat servisní požadavky v režimu 24x7x365, délka trvání podpory 60 měsíců, přímá podpora výrobce. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |

Tabulka 111: Technická specifikace díla

Příklad práce s tabulkami v rámci Výběrového řízení

V rámci VŘ předpokládá Zadavatel, že potenciální uchazeč bude nabízet pouze taková řešení, které je schopno na každou číslovanou položku (ID požadavku) odpovědět KLADNĚ, tedy ANO.

Zadavatel dále předpokládá, že uchazeč primárně KLADNÝ předpoklad potvrdí v rámci každé své odpovědi (s odpovídajícím ID požadavkem), kterou rozvede do dalších detailů (včetně relevantních odkazů na další případnou dokumentaci v přílohách). Tam kde jsou v tabulkách uvedeny konkrétní číselné požadavky uvede uchazeč ve své odpovědi konkrétní a jasnou číselnou hodnotu pro nabízené řešení tak, aby mohlo být provedeno vyhodnocení technické kvality nabízeného řešení.

Výjimku z výše uvedeného předpokladu mohou tvořit pouze speciálně označené specifické požadavky, které jsou součástí KVALITATIVNÍHO hodnocení (zde je použito značení ANO/NE *) a dále je ve vysvětlovací části konkrétního kritéria opatřené textem „*) Odpověď NE je v tomto specifickém případě přípustná“).

Důležité: Tento výklad není dle zadavatele v rozporu s Hodnotícími kritérii obsaženými v Bodě 3. V případě, že by došlo k různým výkladům, mají Hodnotící kritéria z Bodu 3. vždy přednost a rozhodnutí o výkladu je vždy na straně zadavatele.

POŽADAVKY NA POSTUP IMPLEMENTACE PŘI MODERNIZACI BEZPEČNOSTNÍ INFRASTRUKTURY PŘEPÍNAČŮ METROPOLNET A.S.

Vlastní implementace dodaného řešení je rozdělena do následujících čtyřech fází tak, aby bylo dosaženo finálního, požadovaného stavu řešení nejpozději do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

- F1: Náhrada stávajícího řešení v uvažovaných lokalitách a počtech zařízení.

- F2: Implementace bezpečnostní funkcionality pro ACCESS vrstvu přepínačů.

- F3: Integrace bezpečnostních funkcionalit s provozovanými Perimetr Firewally sítě.

- F4: Zkušební provoz.

Požadavky na postup a rozsah Implementace v rámci Fáze 1:

Tato fáze je realizace první části řešení, v jehož rámci je vyžadována Kompletní náhrada stávajícího řešení v uvažovaných lokalitách a počtech zařízení. Fáze 1 obsahuje v tabulce Tabulka 21 jasně vymezené okruhy řešení, jejichž provedení požaduje Zadavatel realizovat bez zásadního omezení provozu v rámci prostředí jeho sítě, a to v termínu do 2 měsíců od účinnosti Smlouvy.

| Id poža-davku | Popis požadavku | SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA FÁZI 1 IMPLEMENTACE | Odkaz na nabídku, kde je splnění požadavku popsáno, nebo detailněji rozvedeno. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ANO/NE | Číslo str. nabídky |
| 1 | Fáze 1: Obsahuje následující okruhy řešení a její kompletní provedení požaduje Zadavatel realizovat do 2 měsíců od účinnosti Smlouvy. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 2 | Tvorba dokumentace: Technický Cílový koncept (Detail design) celého řešení, včetně zahrnutí současných komponent, jejich vzájemné interoperability a vzorových konfigurací. Technický Cílový koncept detailně zahrne všechny řešené Fáze1 – Fáze 4, včetně detailního Časového Harmonogramu pro jednotlivé Fáze | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 3 | Fyzická instalace a konfigurace Core a Access přepínačů: Instalace nových zařízení do rozvaděčů, základní oživení, vložení licencí, instalace aktuálního firmware podle doporučení výrobce. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 4 | Základní konfigurace Core a Access přepínačů: management VLAN, IP adresy, systémové služby, DNS, systémové hodiny, linkové agregace LACP, Spanning tree | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 5 | Rozšířené nastavení přepínačů: Nastavení produkčních VLAN, VoIP VLAN, statické a dynamické směrování pomocí protokolu OSPF v rámci sítě MNet. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 6 | Nastavení základních ochranných mechanismů pro Core a Access: root-guad, bpdu-guard, dhcp-snooping, port security, atd. Nastavení základní komunikace s platformou NAC. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 7 | Testy konvergence a testy vysoké dostupnosti: V rámci navrženého řešení pro Fázi 1. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 8 | Implementace Management systému pro CORE a ACCESS část sítě. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 9 | Školení správců sítě v rámci Fáze 1.: Zadavatel předpokládá Školení pro minimálně 3 správce CORE a ACCESS přepínačů společnosti Metropolnet a.s. v rozsahu minimálně 3 pracovních dní v rámci následujících okruhů (9.1-9.7): | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 9.1 | Popis a praktické zaškolení jednotlivých nasazených funkcionalit sítě, včetně jejich využití v rámci Náhrady stávajícího provozu sítě Metropolnet a.s | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 9.2 | Možné parametrické změny nasazených funkcí CORE a ACCESS přepínačů používaných v rámci Fáze 1. implementace sítě Metropolnet a.s. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 9.3 | Pokročilé funkce CORE a ACCESS přepínačů a jejich možné využití v budoucím provozu sítě Metropolnet a.s. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 9.4 | Ovládání a Systémová konfigurace dodaného Management systému pro CORE a ACCESS sítě v rozsahu Fáze 1. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 9.5 | Konfigurace jednotlivých dohlížených systémů a služeb, Implementovaných v rozsahu Fáze 1. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 9.6 | Konfigurace alertů a notifikací pro dodané Systémy a služby implementované v rámci Fáze 1. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 9.7 | Navržení odpovídající struktury dalšího vzdělávání správců sítě v akreditovaném školícím středisku výrobce dodaných zařízení a Management systému pro CORE a ACCESS část sítě. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |

Tabulka 21: Technická specifikace díla

Požadavky na postup a rozsah Implementace v rámci Fáze 2:

Tato fáze realizuje druhou část řešení (fázi), v jehož rámci je vyžadována Implementace bezpečnostní funkcionality (NAC) pro ACCESS vrstvu přepínačů. Fáze 2 obsahuje v tabulce Tabulka 22 jasně vymezené okruhy řešení, jejichž provedení požaduje Zadavatel realizovat bez zásadního omezení provozu, včetně zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb zpracování dat v rámci prostředí jeho sítě a procesů navazujících na GDPR v termínu do 4 měsíců od účinnosti Smlouvy.

| Id poža-davku | Popis požadavku | SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA FÁZI 2 IMPLEMENTACE | Odkaz na nabídku, kde je splnění požadavku popsáno, nebo detailněji rozvedeno. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ANO/NE | Číslo str. nabídky |
| 1 | Fáze 2: Implementace bezpečnostní funkcionality pro ACCESS vrstvu přepínačů – NAC platformy, která musí zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování dat, včetně návrhu způsobu zálohování v rámci virtuálního prostředí VMWare. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 2 | Instalace NAC platformy: Instalace NAC platformy do virtuálního prostředí, aktualizace, vložení licencí. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 3 | Integrace NAC s řešením Active Directory Zadavatele: Integrace NAC se stávající Active Directory, zařazení NAC do domény. V případě více domén provedení domain join. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 4 | Rozšířené zabezpečení přístupové vrstvy: definice přístupových rolí pro jednotlivé skupiny zařízení. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 5 | Konfigurace dynamických přístupových politik, ověřování 802.1x, mac-autentizace, captive portál, jejich kombinace s využití autorizačních informací obsažených v AD a dalších databázích, Nasazení Radius CoA. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 6 | Pilotní provoz: Pilotní provoz a odladění pro všechna koncová zařízení, tvorba univerzální konfiguračního profilu. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 7 | Školení správců bezpečnostní funkcionality v rámci Fáze 2.: Zadavatel předpokládá minimálně školení 3 správců bezpečnostní funkcionality ACCESS vrstvy společnosti Metropolnet a.s. v rozsahu minimálně 3 pracovních dní v rámci následujících okruhů. (7.1-7.7): | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 7.1 | Popis a praktické zaškolení jednotlivých nasazených bezpečnostních funkcionalit sítě, včetně jejich implementace do reálného provozu sítě Metropolnet a.s. v rozsahu Fáze 2. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 7.2 | Zaškolení na dodanou konfiguraci napojení AD sítě společnosti Metropolnet a.s., včetně její údržby a aktualizaci SW na obou stranách řešení (AD a dodané bezpečnostní funkcionality) | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 7.3 | Pokročilé funkce bezpečnostních funkcionalit sítě a jejich možné využití v budoucím provozu sítě Metropolnet a.s. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 7.4 | Ovládání a Systémová konfigurace dodaných bezpečnostních funkcionalit sítě ACCESS sítě v rozsahu Fáze 2. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 7.5 | Konfigurace jednotlivých dohlížených systémů a služeb, Implementovaných v rozsahu Fáze 2. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 7.6 | Rozšířené možnosti řízení přístupu do sítě v rámci reálného prostředí definovaného Fázemi 1. a 2. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 7.7 | Navržení odpovídající struktury dalšího vzdělávání správců sítě v akreditovaném školícím středisku výrobce dodané bezpečnostní funkcionality pro ACCESS část sítě. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |

Tabulka 22: Technická specifikace díla

Požadavky na postup a rozsah Implementace v rámci Fáze 3:

V rámci třetí části řešení (fázi 3) požaduje Zadavatel provést Integraci bezpečnostních funkcionalit NAC řešení s bezpečnostními funkcionalitami provozovaných Perimetr Firewally FORTINET tak, aby Komplexní řešení po Fázi 3 splňovalo v tabulce Tabulka 23 jasně vymezené okruhy řešení, jejichž provedení požaduje Zadavatel realizovat bez zásadního omezení provozu, včetně zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb zpracování dat v rámci prostředí jeho sítě a procesů navazujících na GDPR v termínu do 4 měsíců od účinnosti Smlouvy.

| Id poža-davku | Popis požadavku | SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA FÁZI 3 IMPLEMENTACE | Odkaz na nabídku, kde je splnění požadavku popsáno, nebo detailněji rozvedeno. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ANO/NE | Číslo str. nabídky |
| 1 | Fáze 3: Integrace bezpečnostních funkcionalit s provozovanými Perimetr Firewally sítě musí zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování dat, včetně návrhu způsobu zálohování v rámci virtuálního prostředí VMWare. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 2 | Pokročilá integrace s firewall platformou FORTINET, základní nastavení a její zprovoznění bez výpadku Perimetr zabezpeční sítě. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 3 | Sdílení accounting informací o uživatelích, s důrazem na důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování dat. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 4 | Školení správců Integrované bezpeč. funkcionality ACCESS vrstvy a Perimetr FW v rámci Fáze 3.: Zadavatel předpokládá Školení pro minimálně 3 správců Integrované bezpečnostní funkcionality ACCESS vrstvy a Perimetr FW společnosti Metropolnet a.s. v rozsahu minimálně 2 pracovních dní v rámci následujících okruhů (4.1-4.4): | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 4.1 | Popis a praktické zaškolení jednotlivých nasazených provázání bezpečnostní funkcionality se systémy FORTINET, včetně jejich implementace do reálného provozu sítě Metropolnet a.s. v rozsahu Fáze 3. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 4.2 | Zaškolení na dodanou konfiguraci provázání bezpečnostní funkcionality se systémy FORTINET pro síť Metropolnet a.s., včetně její údržby a aktualizaci SW na obou stranách řešení (FW a dodané bezpečnostní funkcionality). | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 4.3 | Pokročilé funkce provázání bezpečnostních funkcionalit sítě a systémů FORTINET a jejich možné využití v budoucím provozu sítě Metropolnet a.s. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 4.4 | Navržení odpovídající struktury dalšího vzdělávání správců sítě v akreditovaném školícím středisku výrobců využitých v rámci realizace Fáze 3. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |

Tabulka 23: Technická specifikace díla

Požadavky na postup a rozsah Implementace v rámci Fáze 4

Fáze 4 je poslední fází Implementace v rámci Modernizace Bezpečnostní infrastruktury přepínačů Metropolnet a.s. Tato fáze zahrnuje Zkušební provoz kompletního řešení v délce 3 kalendářních měsíců. Finální akceptace a přejímka řešení v délce 10 pracovních dnů bude provedena na závěr tříměsíčního Zkušebního provozu.

| Id poža-davku | Popis požadavku | SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA FÁZI 4 IMPLEMENTACE | Odkaz na nabídku, kde je splnění požadavku popsáno, nebo detailněji rozvedeno. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ANO/NE | Číslo str. nabídky |
| 1 | Fáze 4: Zkušební provoz kompletního řešení v délce 3 kalendářních měsíců. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |
| 2 | Finální akceptace a přejímka řešení v délce 10 pracovních dnů na závěr Zkušebního provozu. | ANO | Uchazeč doplní odkaz |

Tabulka 24: Technická specifikace díla

Příklad práce s tabulkami v rámci Výběrového řízení

V rámci VŘ předpokládá Zadavatel, že potenciální uchazeč bude nabízet pouze taková řešení, které je schopno na každou číslovanou položku (ID požadavku) odpovědět KLADNĚ, tedy ANO.

Zadavatel dále předpokládá, že uchazeč primárně KLADNÝ předpoklad potvrdí v rámci každé své odpovědi (s odpovídajícím ID požadavkem), kterou rozvede do dalších detailů (včetně relevantních odkazů na další případnou dokumentaci v přílohách). Tam kde jsou v tabulkách uvedeny konkrétní číselné požadavky uvede uchazeč ve své odpovědi konkrétní a jasnou číselnou hodnotu pro nabízené řešení tak, aby mohlo být provedeno vyhodnocení technické kvality nabízeného řešení.

Výjimku z výše uvedeného předpokladu mohou tvořit pouze speciálně označené specifické požadavky, které jsou součástí KVALITATIVNÍHO hodnocení (zde je použito značení ANO/NE *) a dále je ve vysvětlovací části konkrétního kritéria opatřené textem „*) Odpověď NE je v tomto specifickém případě přípustná“).

Důležité: Tento výklad není dle zadavatele v rozporu s Hodnotícími kritérii obsaženými v Bodě 3. V případě, že by došlo k různým výkladům, mají Hodnotící kritéria z Bodu 3. vždy přednost a rozhodnutí o výkladu je vždy na straně zadavatele.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost dle § 114 ZZVZ. Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce je dle váhy, resp. dílčí váhy přidělena příslušná bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria. Jednotlivé přidělené body budou dále přepočteny podle váhy dílčího hodnotícího kritéria.

Průběh Zadávacího řízení

V průběhu zadávacího řízení zadavatel vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na základě:

- posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a

- hodnocení nabídek

V souladu s ust. § 39 odst. 4 ZZVZ provede zadavatel hodnocení nabídek před posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, přičemž součástí hodnocení je posouzení splnění podmínek zadavatele na předmět plnění uvedených v Příloze č. 6 Zadávací dokumentace (tedy v této příloze; Technická specifikace díla).

U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.

Zadavatel může k provádění úkonů podle zákona pověřit komisi. Úkony komise se považují za úkony zadavatele. Zadavatel může pro své rozhodování použít i vyjádření přizvaných odborníků.

Hodnocení nabídek – posouzení splnění podmínek uvedených v Příloze č.6

Příloha č.6 (tento dokument) definuje požadavky na Technickou specifikaci díla. Technická specifikace díla bude posouzena na základě účastníkem vyplněných a doložených tabulek obsažených v této příloze – Příloze č.6 ZD.

Jedná se o následující Tabulky:

| Kapitola | Číslo Tabulky | Název |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | Tabulka 11 | Požadavky na CORE přepínač v lokalitě MAGISTRÁT |
| 1.6 | Tabulka 12 | Požadované Základní parametry CORE přepínače pro Modernizovanou síť Metropolnet a.s. |
| 1.7.1 | Tabulka 13 | Požadované Základní parametry ACCESS/AGREGAČNÍCH přepínačů pro Modernizovanou síť Metropolnet a.s. - Access přepínač TYP 1 |
| 1.7.2 | Tabulka 14 | Požadované Základní parametry ACCESS/AGREGAČNÍCH přepínačů pro Modernizovanou síť Metropolnet a.s. - Access přepínač TYP 2 |
| 1.7.3 | Tabulka 15 | Požadované Základní parametry ACCESS/AGREGAČNÍCH přepínačů pro Modernizovanou síť Metropolnet a.s. - Access přepínač Typ 3 |
| 1.7.4 | Tabulka 16 | Požadované Základní parametry ACCESS/AGREGAČNÍCH přepínačů pro Modernizovanou síť Metropolnet a.s. - Access přepínač Typ 4 |
| 1.8 | Tabulka 17 | Společné vlastnosti vyjmenovaných typů ACCESS/AGREGAČNÍCH přepínačů (TYP 1, TYP 2, TYP 3, TYP 4) |
| 1.9 | Tabulka 18 | Povinné příslušenství pro CORE přepínače a ACCESS/ AGREGAČNÍCH přepínačů (CORE přepínač v lokalitě MAGISTRÁT, TYP 1, TYP 2, TYP 3, TYP 4) |
| 1.10 | Tabulka 19 | Požadované parametry pro přepínače TYP 5 |
| 1.11 | Tabulka 110 | Požadavky na Systém pro řízení přístupu k Datovým zdrojům sítě – Bezpečnostní funkcionality sítě |
| 1.12 | Tabulka 111 | Požadavky na software pro management, dohled a správu CORE a ACCESS části sítě |
| 2.1 | Tabulka 21 | Požadavky na postup a rozsah Implementace v rámci Fáze 1: |
| 2.2 | Tabulka 22 | Požadavky na postup a rozsah Implementace v rámci Fáze 2: |
| 2.3 | Tabulka 23 | Požadavky na postup a rozsah Implementace v rámci Fáze 3: |
| 2.4 | Tabulka 24 | Požadavky na postup a rozsah Implementace v rámci Fáze 4 |

Tabulka 31: Hodnotící Kritéria

Účastník je povinen ke každé požadované tabulce Technické specifikace díla (Dále jen „Tabulka“) vyplnit pro každou z uvedených položek, nabízenou specifikaci, a to dle požadavků zadavatele. Účastník je dále povinen doložit pro ověření informací v tabulce – technické/ produktové listy, nebo textaci své Nabídky s odpovídajícím odkazem na relevantní bod.

Zda účastník splňuje či nesplňuje požadavky na technickou specifikaci díla ve své nabídce, bude posouzeno hodnotící komisí Zadavatele na základě následujícího Posuzovacího postupu rozděleného do následujících Posuzovacích ETAP:

| ETAPA 1. | Účastník výběrového řízení ve své nabídce Vyplní hodnotící každou požadovanou tabulku Technické specifikace jím nabízených produktů – (sumarizaci uvádí Tabulka 31 obsažená v této příloze). |
| --- | --- |
| ETAPA 2. | Účastník výběrového řízení v nabídce Ke každé požadované tabulce doloží produktové/technické listy, případně odkaz na Textaci své nabídky (dle pokynů v záhlaví jednotlivých Tabulek). |
| ETAPA 3. | Zadavatel prostřednictvím členů Hodnotící komise Zkontrolujte každou vyplněnou hodnotící tabulku (sumarizaci uvádí Tabulka 31 obsažená v této příloze) a její provázání na Nabídku účastníka výběrového řízení. Člen HK vyplní každou hodnotící tabulku technické specifikace – viz tato celá Příloha 6. (sumarizaci uvádí Tabulka 31 obsažená v této příloze), doplněnou o část „splňuje/ nesplňuje“. Pro hodnocení „splňuje“ je požadována doložená a ověřitelná odpověď ANO uchazeče pro konkrétní část technické specifikace dle jednotlivých bodů relevantních tabulek této Přílohy č.6. Požadavek/Požadavky označené v části hodnotící tabulky „Splnění požadovaných technických parametrů“ předvyplněnou hodnotou ANO/NE *) a ve vysvětlovací části konkrétního kritéria opatřené textem „*) Odpověď NE je v tomto specifickém případě přípustná“ dovoluje použití hodnoty odpovědi NE. Uvedení odpovědi „NE“ ze strany Uchazeče není v tomto případě důvodem k vyloučení z dalšího hodnocení pro nesplnění zadávacích podmínek (viz ETAPA 4). Všechny ostatní varianty odpovědi, včetně odpovědi NE (s výjimkou specifických případů, speciálně označených – viz výše), nebo odpovědi bez věrohodného doložení uchazečem, či zmatečná, nebo neúplná odpověď, bude hodnocena jako „nesplňuje“. |
| ETAPA 4. | Splní-li účastník vše podle ETAPY 3. postoupí do dalšího hodnocení nabídky dle dílčích kritérií Nesplní-li účastník vše podle ETAPY 3, nepostoupí do dalšího hodnocení dle dílčích kritérií a tato nabídka bude z dalšího hodnocení vyloučena pro nesplnění zadávacích podmínek. |

Tabulka 32: Posuzovací postup při posouzení splnění podmínek Technické specifikace díla

Hodnotící kritéria nabídek a jejich váha

Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost dle § 114 ZZVZ. Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce je dle váhy, resp. dílčí váhy přidělena příslušná bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria. Jednotlivé přidělené body budou dále přepočteny podle váhy dílčího hodnotícího kritéria.

| ID hodnotícího kritéria: | Hodnotící / dílčí hodnotící kritérium |
| --- | --- |
| A) | Celková cena plnění (celková váha 70 %) |
|  | Dodávka řešení celkem (dílčí váha 45 %) |
|  | Servis řešení celkem na 60 měsíců (dílčí váha 45 %) |
|  | Konzultace dodaného řešení (dílčí váha 10 %) |
| B) | Kvalita navrhovaného řešení (celková váha 30 %) |

Tabulka 33: Hodnotící /dílčí hodnotící kritérium

Dílčí kritérium A „Celková nabídková cena“

Pro potřeby hodnocení hodnotícího kritéria A – Celková cena plnění bude každým dodavatelem vyplněna příloha č. 5 této ZD – Podrobný položkový rozpočet.

Dílčí části nabídkové ceny budou dodavatelem uvedeny také v Krycím listu nabídky.

V případě rozporu mezi přílohou č. 5 a krycím listem, bude zadavatel při vyhodnocení vycházet z cen uvedených ve vyplněné příloze č. 5 nabídky.

V případě hodnocení nabídek podle dílčího hodnotícího kritéria „Celková cena plnění“ a jeho dílčích kritérií, která jsou číselně vyjádřitelná, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu dle vzorce:

| 100 | x | nejvýhodnější nabídka, tj. nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (hodnota) |
| --- | --- | --- |
|  |  | nabídková cena v Kč bez DPH (hodnota) hodnocené nabídky |

kde hodnocenou cenou je dílčí nabídková cena hodnocené nabídky v Kč bez DPH. Celkový výsledek nabídky každého z dodavatelů bude následně přepočítán vahou daného dílčího kritéria.

Dílčí kritérium B „Kvalita navrhovaného řešení“

Hodnotící kritérium B – Kvalita navrhovaného řešení bude zadavatelem hodnocena na základě dodavatelem zpracovaného a předloženého návrhu řešení veřejné zakázky.

Pro potřeby hodnocení dílčího kritéria Kvalita návrhu řešení dodavatel předloží popis navrhovaného řešení, tj. jím vyplněnou celou Přílohu č. 6 zadávací dokumentace a příslušné technické popisy nabízeného řešení.

Účastník v rámci nabídky předloží popis plnění zahrnující popis naplnění požadavků uvedených v této Příloze č. 6 „Požadavky na Core a Access přepínače“ (dodavatel do příslušných tabulek doplní požadované údaje).

Dodavatel dále předloží detailní návrh řešení obsahující splnění požadavků zadavatele uvedených v Příloze č. 6 ZD.

Hodnotící komise bude při hodnocení dílčího hodnotícího kritéria Kvalita navrhovaného řešení vycházet z dodavatelem předložené nabídky, tj. z údajů doplněných do Krycího listu a do popisu řešení ve struktuře údajů požadovaných touto Přílohou č. 6 ZD. V případě rozporů mezi údaji uvedenými na Krycím listu a v údajích ve struktuře dle Přílohy č. 6 ZD budou rozhodující údaje ve struktuře dle Přílohy č. 6.

Zadavatel bude hodnotit celkem 18 parametrů technické kvality navrhovaného řešení. Podrobný popis hodnocení je uveden v této Příloze č. 6, která je součástí zadávací dokumentace.

| Kvalita technického řešení – hodnocené parametry | Dílčí váha |
| --- | --- |
| Bod 1.5. ID: 3 | Min. celková výkonnost přepínače: 10 Tbps. Váhově hodnocený parametr 1. | DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz | 13 % |
| Bod 1.6. ID: 6 | Maximální velikost: 10 RU Ano Váhově hodnocený parametr 2. | DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz | 13 % |
| Bod 1.6. ID: 9 | Minimální kapacita interní sběrnice na 1 slot přepínače: 440 Gbps. Váhově hodnocený parametr 3. | DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz | 13 % |
| Bod 1.6. ID: 10 | Počet MAC adres: 128 000. Váhově hodnocený parametr 4. | DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz | 13 % |
| Bod 1.6. ID: 15 | Možnost rozšířit o další moduly s 40Gbit/s a/nebo 100Gbit/s porty. Uveďte konktrétně o které moduly je možné rozšířit. Váhově hodnocený parametr 5. | DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz | 13 % |
| Bod 1.7.1. ID: 2 | Minimální počet portů 10 Gbit/s a jejich typ: 24x SFP+ Váhově hodnocený parametr 6. | DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz | 2 % |
| Bod 1.7.1. ID: 9 | Minimální paketový výkon přepínače v paketech/vteřinu: 280 Mpps Váhově hodnocený parametr 7. | DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz | 2 % |
| Bod 1.7.1. ID:14 | Podpora minimální rychlosti stohovacího propojení: 330Gbit/s Váhově hodnocený parametr 8. | DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz | 2 % |
| Bod 1.7.2. ID:3 | Minimální počet portů 10 Gbit/s a jejich typ: 4x SFP+ Váhově hodnocený parametr 9. | DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz | 2 % |
| Bod 1.7.2. ID:10 | Minimální paketový výkon přepínače v paketech/vteřinu: 110 Mpps Váhově hodnocený parametr 10. | DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz | 2 % |
| Bod 1.7.3. ID:3 | Minimální počet portů 10 Gbit/s a jejich typ: 4x SFP+ Váhově hodnocený parametr 11. | DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz | 2 % |
| Bod 1.7.3. ID:10 | Minimální paketový výkon přepínače v paketech/vteřinu: 68 Mpps Váhově hodnocený parametr 12. | DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz | 2 % |
| Bod 1.7.3. ID:14 | Minimální počet najednou fungujících PoE+ (IEEE 802.3at) portů s jedním napájecím zdrojem: 24 portů Váhově hodnocený parametr 13. | DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz | 2 % |
| Bod 1.7.4. ID:3 | Minimální počet portů 10Gbit/s a jejich typ: 2x SFP+ Váhově hodnocený parametr 14. | DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz | 2 % |
| Bod 1.7.4. ID:7 | Minimální paketový výkon přepínače v paketech/vteřinu:110 Mpps Váhově hodnocený parametr 15. | DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz | 2 % |
| Bod 1.7.4. ID:11 | Minimální počet najednou fungujících PoE+ (IEEE 802.3at) portů s jedním napájecím zdrojem: 24 portů Váhově hodnocený parametr 16. | DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz | 2 % |
| Bod 1.8. ID: 9 | Podpora minimálně 8 přepínačů ve stohu. Váhově hodnocený parametr 17. | DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz | 2 % |
| Bod 1.11 ID:2 | Appliance Virtuálního serveru pro prostředí VMware je navržena a standardně dodávána jako bezpečnostní produkt pro kontrolu síťového přístupu v prostředí sítě uživatele s tím, že: a) že veškerá data v systému jsou uložena ve výrobcem dodané a podporované šifrované databázi, které je nativní součástí dodaného produktu, s minimální enkrypcí uložených dat ve standardu AES 128-bit. b) veškerá přístupová práva (credentials) jsou uložena zakódovaná v rámci Appliance a Appliance má doložitelně zajištěné včasné bezpečnostními update. Váhově hodnocený parametr 18. | DOPLNIT HODNOTU | Uchazeč doplní odkaz | 11% |

Tabulka 34: Parametry technické kvality navrhovaného řešení

Celkové hodnocení nabídek (Tabulka hodnocení – příloha zprávy o posouzení a hodnocení nabídek)

Celkové hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová hodnocení nabídek do dílčích kritérií vynásobí vždy vahou příslušného kritéria (Celková cena plnění vahou 70 % a Kvalita navrhovaného řešení vahou 30 %). Takto získané body hodnotící komise sečte pro každou nabídku a stanoví pořadí úspěšnosti uchazečů tak, že nejúspěšnější nabídkou se stane nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

Pozn. zadavatele: Uchazeč není oprávněn nijak podmiňovat hodnoty, které jsou předmětem hodnocení, dalšími podmínkami. Takovéto podmínění je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že uchazeč uvede několik rozdílných hodnot pro jedno hodnotící kritérium, či subkritérium (s výjimkou případů, kdy půjde o zjevnou chybu v psaní nebo snadno a jednoznačně odůvodnitelnou chybu v nabídce), nebo dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje zadávacích podmínkách (s výjimkou případů, kdy lze provést jednoznačný přepočet na požadovanou veličinu či formu).

Pokud dojde k tomu, že dvě či více nabídek budou hodnoceny shodně a byli by tak dva či více uchazečů, se kterými by měl zadavatel uzavřít smlouvu, vyhrazuje si zadavatel právo vybrat jako nejvhodnější tu, ze shodně nejlépe hodnocených nabídek, nabídku, která má nižší celkovou nabídkovou cenu. Pokud budou mít obě nabídky nabídkovou cenu shodnou, vyhrazuje si zadavatel právo vybrat jako nejvhodnější tu nabídku, která byla zadavateli doručena jako první.