| KL 2 |
| --- |
| OZNAČENÍ SLUŽBY | Výkony zimní údržby vozovek |
| POPIS SLUŽBY |
| Služby poskytované dle tohoto Katalogového listu zahrnují jednotlivé dílčí výkony zimní údržby objednávané v zimním období (jak je definováno v Katalogovém listu 1 - Zimní připravenost) dle aktuálních potřeb Objednatele, resp. dle objektivního stavu vyvolaného klimatickými jevy spojenými se zimním počasím, majícími vliv na sjízdnost. Jednotlivé výkony zimní údržby vozovek zahrnují: Preventivní posyp – jedná se o projetí dané lokality sypačem bez plužení s preventivním posypem. Gramáž u této činnosti pro vozovky je 10g/m2, tedy při šíři posypu 3 m je gramáž 30 g/bm vozovky; Likvidační zásah s chemickým posypem – projetí dané lokality sypačem v režimu plužení, včetně posypu posypovou solí (v případě potřeby se skrápěním). Gramáž u této činnosti pro vozovky je 20g/m2, tedy při šíři posypu 3 m je gramáž 60 g/bm; Likvidační zásah s posypem inertním materiálem – projetí dané lokality sypačem v režimu plužení, včetně posypu inertním materiálem – čistá strojní drť frakce 4/8. Pluhování – jedná se o projetí daného úseku vozovek sypačem nebo jiným mechanismem, kde je provedeno pouze pluhování sněhové vrstvy. |
| CENY |
| Výkon zimní údržby vozovek |
| Služba | Jednotka | Jednotková cena v Kč bez DPH |
| Preventivní posyp | bm | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Likvidační zásah s chemickým posypem | bm | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Likvidační zásah s posypem inertním materiálem | bm | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Pluhování | bm | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podmínky poskytování služeb |
| Cena Služeb dle tohoto Katalogového listu musí obsahovat náklady nezbytné pro jejich poskytování, zejména: Náklady na vlastní provoz vozidel pro účely výkonů dle tohoto Katalogového listu – PHM, oleje a další přímé provozní náklady vozidla. Náklady na posypový materiál včetně skrápěcího roztoku. Nájezd k místu výkonu Služby a odjezd zpět k Poskytovateli. Jednotlivé Služby dle tohoto Katalogového listu budou poskytovány na základě Objednávek. Objednávky je Objednatel oprávněn činit prostřednictvím dispečinku Poskytovatele, zřízeného dle Katalogového listu Zimní připravenost. Objednávky činí Objednatel telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu a to na kontaktní místa sdělená Poskytovatelem dle Katalogového listu 1 - Zimní připravenost. Poskytovatel bude jednotlivým Objednávkám přidělovat pořadová čísla v oddělených vzestupných řadách pro jednotlivé kalendářní měsíce. Poskytovatel je povinen Objednávku písemně potvrdit do 2 hodin od jejího obdržení. Rozhodným okamžikem pro dodržení kvalitativních parametrů Služeb dle tohoto Katalogového listu ve smyslu jeho kapitoly F je však okamžik obdržení Objednávky Poskytovatelem. Za Objednávku se pro účely tohoto Katalogového listu dále považuje pokyn dispečinku dle kapitoly D. Katalogového listu Zimní připravenost ve vztahu k vozovkám. Poskytovatel je povinen zajistit a udržovat dostatečnou rezervu posypových materiálů pro účely poskytování služeb dle tohoto Katalogového listu. Poskytovatel je povinen vybavit vozy, jejichž prostřednictvím budou poskytovány Služby dle tohoto Katalogového listu, modulem na bázi GPS, který je schopen zaznamenat polohu vozidla a dobu pracovního výkonu stroje – nasazení pluhu, spuštění posypové nástavby, gramáž posypu na čtverečný metr vozovky. Poskytovatel je povinen zaznamenávat pohyb vozidel nasazených k plnění Služeb dle tohoto Katalogového listu a dále aktuální činnost vybavení instalovaného na vozidle a zajistit k takto získaným údajům Poskytovateli přístup v rozsahu a způsobem uvedeným v Katalogovém listu Zimní připravenost ve vztahu k vozovkám. Poskytovatel je povinen provádět posyp a skrápění v rámci výkonů zimní údržby vozovek materiály splňujícími minimálně následující jakostní parametry (nemá-li být v daném případě posyp prováděn inertním materiálem): NaCl je krystalická rozmrazovací sůl s chemickým složením NaCl, vykazující maximálně 2 váhová procenta stálé vlhkosti a minimálně 96 váhových procent účinné rozpouštěcí substance, se zrnitostí 0,16 až 5 mm, obsahující protispékací příměsi. CaCl2 je chemický roztok chloridu vápenatého s chemickým složením CaCl2 o minimální koncentraci 25 %. Provádění Služeb dle tohoto katalogového listu je Poskytovatel povinen zaznamenávat do týdenní souhrnný soupis výkonů pro vozovky dle operačního plánu provádění zimní údržby silnic (dále jen „OPPZÚS“) jak je vymezen v kapitole B Katalogového listu Zimní připravenost. |
| Fakturace |
| Poskytovatel je oprávněn fakturovat cenu za poskytnutí Služeb dle tohoto katalogového listu měsíčně nazpět. Fakturu je Poskytovatel oprávněn vystavit po akceptaci plnění níže definovaným způsobem. Splatnost faktury činí 14 dní ode dne doručení faktury Objednateli. Akceptační procedura: V rámci akceptační procedury předá Poskytovatel nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly objednané Služby poskytnuty, Objednateli následující doklady: záznam o provedení Služeb dle bodu 9. kapitoly D tohoto Katalogového listu; záznamy z GPS modulů vozidel v rozsahu dle bodu 7. kapitoly D tohoto Katalogového listu. K předloženým dokladům je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů od jejich doručení písemně uplatnit své připomínky. V případě marného uplynutí této lhůty se má za to, že Objednatel akceptoval poskytnutí Služeb v plném rozsahu dle pro daný kalendářní měsíc učiněných Objednávek. Připomínky je Objednatel oprávněn uplatnit v následujících kategoriích: neprovedení Služeb v rozsahu dle Objednávky; porušení kvalitativních parametrů Služby; porušení jiných povinností zakládajících nárok Objednatele na smluvní pokutu; jiné připomínky bez dopadu na výši fakturované částky a oprávnění fakturovat. Poskytovatel je oprávněn doložit neoprávněnost připomínek ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne jejich obdržení. V takovém případě Objednatel takto poskytnuté podklady posoudí a do 5 pracovních dnů odešle Poskytovateli nové připomínky či sdělení o akceptaci důvodů pro neoprávněnost připomínek. Uvedená procedura se může opakovat i vícekrát. Vystavení faktury: Nevznese-li Objednatel v rámci akceptační procedury připomínky, je Poskytovatel oprávněn vystavit fakturu den následující po marném uplynutí lhůty k uplatnění připomínek. Vnese-li Objednatel připomínky a Poskytovatel nevyužije práva doložit jejich neoprávněnost, je Poskytovatel oprávněn vystavit fakturu den po marném uplynutí lhůty k doložení neoprávněnosti připomínek. Pokud nenastane ani jedna ze situací specifikovaných v předchozích dvou odstavcích, je Poskytovatel oprávněn vystavit fakturu za poskytování Služeb v příslušném měsíci den po obdržení vyjádření Objednatele k předloženým dokladům o neoprávněnosti připomínek. V případě, že k takto obdrženému vyjádření Objednatele nemá Poskytovatel výhrady, zohlední v rámci fakturace původně uplatněné připomínky Objednatele modifikované v souladu s vyjádřením Objednatele k jejich dokládané neoprávněnosti. Pokud však ohledně oprávněnosti připomínek bude nadále přetrvávat nesouhlas, zohlední Poskytovatel v rámci fakturace připomínky Objednatele upravené v rozsahu, v jakém dle vyjádření Objednatele k předloženým dokladům o neoprávněnosti připomínek bude mezi smluvními stranami panovat shoda. Pokud po konečném dosažení shody ohledně připomínek dojde ke změně jejich akceptovaného rozsahu oproti předchozímu odstavci, bude dopad této změny reflektován ve faktuře za měsíc poskytování Služeb dle tohoto Katalogového listu, která bude nejblíže časově následovat po okamžiku dosažení takové shody. Poskytovatel vystaví fakturu na částku odpovídající rozsahu Služeb specifikovanému v Objednávkách pro daný kalendářní měsíc a oceněnému na základě jednotkových cen uvedených v části C tohoto Katalogového listu. Takto vypočtená částka bude: ponížena o neprovedené objednané Služby v rozsahu připomínek dle bodu A výše; a následně ponížena o uplatněné smluvní pokuty v rozsahu připomínek dle bodu B a C výše. Výše uvedený mechanismus bude zachycen ve struktuře faktury. Přílohou faktury budou Objednávky (resp. písemná potvrzení telefonických Objednávek ze strany Poskytovatele, byla-li Objednávka učiněna telefonicky), na jejichž základě byly provedeny fakturované Služby (nejde-li o Objednávky ve formě pokynů dispečinku), připomínky Objednatele vznesené v rámci shora specifikované akceptační procedury, doklady o jejich neoprávněnosti (jsou-li vzneseny) a vyjádření Objednatele k těmto dokladům. |
| Kvalitativní parametry služby |
| V rámci plnění Služby Preventivní posyp je Poskytovatel povinen provést objednané Služby v čase určeném Objednávkou. V rámci plnění Služby Likvidační zásah s chemickým posypem je Poskytovatel povinen nastoupit k realizaci Služby do 15 minut od obdržení Objednávky a ukončit je ve lhůtě stanovené OPPZÚS. V rámci plnění Služby Likvidační zásah s posypem inertním materiálem je Poskytovatel povinen nastoupit k realizaci Služby do 15 minut od obdržení Objednávky a ukončit je ve lhůtě stanovené OPPZÚS. V rámci plnění Služby Pluhování je Poskytovatel povinen nastoupit k realizaci Služby do 15 minut od obdržení Objednávky a ukončit je ve lhůtě stanovené OPPZÚS. Pro případ Služeb, poskytovaných na základě Objednávky ve formě pokynu dispečinku se odchylně od předchozích odstavců uplatní kvalitativní parametry Služby dle bodů 1. – 3. kapitoly F. Katalogového listu Zimní připravenost. |
| SMLUVNÍ POKUTY |
| Objednateli náleží následující smluvní pokuty za porušení povinností při poskytování Služeb dle tohoto Katalogového listu: V případě nedodržení lhůt dle bodu 1., 2., 3., 4. nebo 5.. kapitoly F tohoto Katalogového listu stanovených v minutách smluvní pokuta v částce 10.000 Kč za každou minutu prodlení do splnění příslušné povinnosti. V případě nedodržení lhůt dle bodu 1., 2., 3., 4. nebo 5.. kapitoly F tohoto Katalogového listu stanovených v hodinách smluvní pokuta v částce 10.000 Kč za každou hodinu prodlení do splnění příslušné povinnosti. V případě nedodržení povinnosti vybavit všechna vozidla, jejichž prostřednictvím se Poskytovatel podílí na službách dle tohoto Katalogového listu, moduly dle bodu 6. kapitoly D tohoto Katalogového listu smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý kalendářní den v rámci zimního období, v němž tento stav existoval. V případě jakéhokoli chybějícího záznamu z modulu GPS dle bodu 7. kapitoly D tohoto Katalogového listu smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. V případě porušení jakékoli jiné povinnosti vyplývající pro Poskytovatele z tohoto Katalogového listu pokuta v částce 10.000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. |
| legislativa, normy apod. AplikovatelnÉ NA SLUŽBU DLE TOHOTO KATALOGOVÉHO LISTU |
| Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2009, případně kterákoli novelizace (ve formálním i materiálním smyslu) tohoto nařízení, pokud k ní za dobu účinnosti Smlouvy dojde. |
| MÍSTO PLNĚNÍ |
| Místní komunikace v majetku Objednatele dle OPPZÚS |