| KL 1 |
| --- |
| OZNAČENÍ SLUŽBY | Tříděný odpad |
| POPIS SLUŽBY |
| Služba zahrnuje pravidelný i mimořádný celoplošný sběr, přepravu (svoz) a zajištění materiálového příp. energetického využití využitelných složek tříděného komunálního odpadu, a to v následujících kategoriích (včetně jejich kategorizace dle Katalogu odpadů ve smyslu vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů): papír a lepenka (20 01 01, 15 01 01); sklo (20 01 02, 15 01 07); a plasty (20 01 39, 15 01 02), nápojové kartony (15 01 05) kovy (20 01 40, 15 01 04) Sběr tříděného odpadu je zajištěn městským systémem sběrných nádob, ve vlastnictví Objednatele, jehož prostřednictvím je tříděn: Papír (papíry z obalů, noviny, časopisy, letáky atd.) – modré sběrné nádoby o objemu 1100 L v počtu celkem 397 ks, v případě potřeby budou i modré sklolaminátové nádoby se spodním výsypem o objemu 3200 L. Plasty (plastové folie, plastové lahve, obaly od nápojů a potravin atd.) – žluté sběrné nádoby o objemu 1100 L v počtu celkem 405 ks, v případě potřeby budou i žluté sklolaminátové nádoby se spodním výsypem o objemu 3200 L. Sklo (sklenice, skleněné lahve atd.) – zelené a zelenobílé sklolaminátové nádoby se spodním výsypem o objemech 1100 L, 1300 L, 1800 L, 2100 L, 2500 L a 3350 L v počtu celkem 395 ks. Kovy - šedé sklolaminátové nádoby se spodním výsypem o objemu 1100 L, v předpokládaném počtu celkem 20 ks. Objednatel předpokládá, že sběr, přeprava (svoz) a zajištění materiálového využití této komodity bude zahájen na základě požadavků vznesených v rámci změnového režimu ve smyslu čl. 17 Smlouvy. V rámci Služeb dle tohoto Katalogového listu je dále prováděno mytí nádob určených ke sběru tříděného odpadu. |
| CENY |
| Sběr, svoz a zajištění materiálového využití tříděného odpadu |
| Kategorie: | Papír |
| Objem nádoby | Obvyklá četnost výsypu/rok | Počet nádob ve vlastnictví Objednatele | Jednotková cena za výsyp bez DPH (Kč/1 nádoba/1x) |
| 1100 L | 1x 14 dní | 0 |  |
|  | 1x týdně | 369 |  |
|  | 2x týdně | 28 |  |
| 3200 L | 1x 14 dní | 0 |  |
|  | 1x týdně | 0 |  |
| Kategorie: | Plasty |
| Objem nádoby | Obvyklá četnost výsypu/rok | Počet nádob ve vlastnictví Objednatele | Jednotková cena za výsyp bez DPH (Kč/1 nádoba/1x) |
| 1100 L | 1x 14 dní | 0 |  |
|  | 1x týdně | 159 |  |
|  | 2x týdně | 246 |  |
| 3200 L | 1x 14 dní | 0 |  |
|  | 1x týdně | 0 |  |
| Kategorie: | Sklo |
| Objem nádoby | Obvyklá četnost výsypu/rok | Počet nádob ve vlastnictví Objednatele | Jednotková cena za výsyp bez DPH (Kč/1 nádoba/1x) |
| 1100 L | 1x 2 měsíce | 66 |  |
|  | 1x měsíc | 0 |  |
|  | 1x 14 dní | 0 |  |
| 1300 L | 1x 2 měsíce | 41 |  |
|  | 1x měsíc | 0 |  |
|  | 1x 14 dní | 0 |  |
| 1800 L | 1x 2 měsíce | 2 |  |
|  | 1x měsíc | 0 |  |
|  | 1x 14 dní | 0 |  |
| 2100 L | 1x 2 měsíce | 20 |  |
|  | 1x měsíc | 0 |  |
|  | 1x 14 dní | 0 |  |
| 2500 L | 1x 2 měsíce | 2 |  |
|  | 1x měsíc | 0 |  |
|  | 1x 14 dní | 0 |  |
| 3350 L | 1x 2 měsíce | 264 |  |
|  | 1x měsíc | 0 |  |
|  | 1x 14 dní | 0 |  |
| Kategorie: | Kovy |
| Objem nádoby | Obvyklá četnost výsypu/rok | Počet nádob ve vlastnictví Objednatele | Jednotková cena za výsyp bez DPH (Kč/1 nádoba/1x) |
| 1100 L | 1x 2 měsíce | 0 |  |
|  | 1x měsíc | 0 |  |
|  | 1x 14 dní | 0 |  |
| Mytí odpadových nádob |
| Služba | Jednotková cena bez DPH [Kč/ks] |
|  | nádoba 1100 l - horní výsyp | nádoby 1100 - 3350 l - spodní výsyp |
| Mytí nádoby zvenku |  |  |
| Mytí nádoby zevnitř |  |  |
| Kompletní mytí nádoby zvenku i zevnitř |  |  |
| Podmínky poskytování služeb |
| Sběr, svoz a zajištění materiálového využití tříděného odpadu |
| Cena za sběr, svoz a materiálové příp. energetické využití tříděného odpadu musí obsahovat veškeré náklady související s poskytováním této Služby, zejména: Úklid stálého stanoviště sběrných nádob a v jejich okolí do 3 m ve všech směrech od nádob i pod nádobami, jakož i prostoru mezi stálým stanovištěm sběrné nádoby a místem přistavení svozového vozidla v případě znečištění, a to při každém svozu. Výměnu sběrných nádob na tříděný odpad v případě potřeby. Naložení tříděného odpadu do svozového vozidla. Odvoz a předání veškerého tříděného odpadu na zařízení oprávněné k dotřiďování, příp. k materiálovému či energetickému využití tříděného odpadu, v souladu s platnou legislativou, se kterým má Poskytovatel uzavřený smluvní vztah, případně na vlastní zařízení Poskytovatele. Výnos Poskytovatele z předání tříděného odpadu k jeho materiálovému příp. energetickému využití. Vedení průběžné evidence přijatých odpadů (v softwaru kompatibilním s programem EVI - pomocí datového rozhraní specifikovaného výrobcem tohoto programu) svozů, zahrnující údaje o jednotlivých svozech z jednotlivých nádob, hmotnostní údaje o sebraném tříděném odpadu v jednotlivých kategoriích a o tříděném odpadu předaném k materiálovému či energetickému využití. Vedení evidence pro autorizovanou společnost pro zpětný odběr obalů. Vedení evidence nově přistavených nádob a provedených změn, vedení evidence poškozených nebo odcizených nádob. Vedení pasportu všech nádob a jeho aktualizace. Vedení a dodržování harmonogramu svozu nádob - dle ulic v souladu s četnostmi svozu vycházejícími z kapitoly I tohoto Katalogového listu, jeho průběžná aktualizace a zasílání Objednateli, včetně zveřejnění na webových stánkách Poskytovatele. Označení nádob štítky s adresou a dnem výsypu a informačními samolepkami dodanými autorizovanou společnost pro zpětný odběr obalů, aktualizace a průběžná kontrola označení, náhrada zničených nebo poškozených štítků. Hlášení neprovedených svozů nádob objednateli vč. fotodokumentace důvodu a hlášení o poškozených či chybějících nádobách do 8.00 hodin následujícího dne. Opakování svozu v případě jeho neprovedení ve lhůtě do 24 hodin z důvodu objektivní překážky bránící svozu v řádném termínu dle harmonogramu. Činnosti nezbytné k provedení svozu v zimním období (např. vyproštění nádob ze závějí, uvolnění přimrzlých nádob apod.), neprokáže-li Poskytovatel pořízenou dokumentací, že provedení svozu brání objektivní překážka, na jejímž vzniku se nepodílel a která objektivně zcela znemožňuje provedení svozu. Za takovou překážku se považuje ta, jíž nelze s nasazením kompletní posádky svozového vozidla vybavené obvyklým ručním nářadím odstranit do 5 minut Vybavení vozidel GPS moduly a zajištění přístupů k údajům z těchto modulů pro Objednatele za podmínek dále definovaných v této Smlouvě. Skladování rezervních nádob na tříděný odpad v počtu cca 10 ks od každé komodity. Stáří vozidel používaných k plnění Služeb dle tohoto Katalogového listu nesmí po celou dobu trvání zakázky překročit 7 let. Označení vozidel tabulí s informací o právě svážené komoditě. Zajištění a provedení Služby v plném rozsahu při nepředvídatelných stavech (zejména při povodních) včetně přijetí všech k tomu nezbytných opatření v organizační oblasti, zahrnujících rovněž přizpůsobení poskytování Služeb skutečnosti, že nebude možné využívat mosty pro silniční dopravu na území města a dále skutečnosti, že příslušný nepředvídatelný stav vyvolá nutnost dočasné změny umístění odpadových nádob, které budou neprodleně po opadnutí tohoto stavu navráceny na původní místo. Poskytovatel je povinen dílčí plnění ve shora uvedeném rozsahu zajistit na každou využitelnou složku (papír/plasty/sklo/kovy) zvlášť. V případě skla je Poskytovatel dále povinen zajistit oddělený svoz a zajištění využití odpadu z nádob určených na čiré (bílé) sklo na jedné straně a na straně druhé z nádob na barevné sklo. Poskytovatel je povinen vybavit vozy určené ke svozu tříděného komunálního odpadu systémem GPS s monitoringem činnosti nástavbové technologie prokazatelně zaznamenávajícím výsyp příslušné nádoby. Poskytovatel je povinen prostřednictvím zařízení dle bodu 3 výše zaznamenávat pohyb vozidel nasazených k plnění Služeb dle tohoto Katalogového listu a dále aktuální činnost nástavbové technologie pro výsyp odpadových nádob. Tyto záznamy Poskytovatel uchová po dobu alespoň 6 měsíců a za podmínek Smlouvy nebo na vyžádání jejich kopie poskytne Objednateli (včetně možnosti tisku, reprodukce). Zároveň Poskytovatel zajistí pro Objednatele on-line a off-line přístup k GPS modulům jednotlivých vozidel včetně údajů o aktuální poloze a rychlosti vozidla a o nástavbové technologie pro výsyp odpadových nádob. Veškeré odpady získané ze separovaného sběru, a to papír, plasty, sklo a kompozitní obaly budou předávány k materiálovému využití, případně k energetickému využití. Poskytovatel je plně odpovědný za způsob využití či odstranění převzatého odpadu v souladu s platnou legislativou. Soulad využití či odstranění převzatého odpadu s platnou legislativou je Poskytovatel povinen doložit doklady, které je pro tyto účely Poskytovatel povinen uchovávat v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů po dobu 3 let od předání převzatého odpadu k dalšímu využití či odstranění. Povinnost uchovávat doklady dle předchozí věty je zachována i poté, co jinak tato Smlouva pozbyde účinnosti. Poskytovatel není oprávněn během naplánované svozové trasy při poskytování Služeb dle tohoto Katalogového listu provádět svoz tříděného či jiného odpadu pro jiné subjekty odlišné od Objednatele prostřednictvím technického vybavení a personálních kapacit vyčleněných k poskytování Služeb dle tohoto Katalogového listu. Poskytovatel je povinen uzavřít s Objednatelem příkazní smlouvu ohledně plnění povinností vyplývajících z kolektivního systému sběru a recyklace obalových odpadů, a to do 30 dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Poskytovatel je povinen poskytovat Objednateli veškeré informace nebo doklady, tedy zejména záznamy z GPS modulů dle bodu 4. výše, údaje z evidence odpadů ve smyslu platné legislativy, vedené v souvislosti s poskytováním Služeb dle tohoto Katalogového listu, doklady o předání odpadu k využití, fotodokumentaci pořízenou dle tohoto Katalogového listu apod. do 48 hodin po jejich písemném vyžádání Objednatelem. Poskytovatel je povinen do svozového vozidla nakládat vždy pouze jednu složku tříděného odpadu, pokud není toto vozidlo upraveno pro současný oddělený sběr více složek tříděného komunálního odpadu. Vlastní sběr a výsyp tříděného komunálního odpadu ze stanovišť odpadových nádob musí být prováděn pouze v době od 6.00 do 22.00. |
| Mytí odpadových nádob |
| Cena za mytí odpadových nádob musí obsahovat veškeré náklady související s poskytováním této Služby, zejména: vlastní mytí odpadové nádoby a s tím spojené mzdové náklady a náklady na odpis vybavení použitého k poskytování Služby; odvoz nádoby z jejího pravidelného umístění do místa mytí a zpět; užitkovou vodu a čisticí prostředky použité k mytí; náklady na odstranění odpadu vzniklého mytím odpadových nádob; náklady na pořízení fotodokumentace v níže uvedeném smyslu. V rámci mytí nádoby zvenku je Poskytovatel povinen zbavit nádobu nečistot na celém vnějším povrchu nádoby, a to strojně nebo ručně; Poskytovatel je povinen provést fotodokumentaci stavu před a po čištění. V rámci mytí nádoby zevnitř je Poskytovatel povinen zbavit nádobu nečistot na celém vnitřním povrchu nádoby, a to strojně nebo ručně; Poskytovatel je povinen provést fotodokumentaci stavu před a po čištění. Kompletní mytí nádoby zvenku i zevnitř je kombinací obou výše uvedených činností; Poskytovatel je povinen provést fotodokumentaci stavu před a po čištění. Mytí odpadových nádob bude prováděno na základě Objednávky dle požadavků Objednatele. Mytí odpadových nádob bude v případě jeho objednání prováděno vždy po pravidelném výsypu nádoby dle harmonogramu (viz bod 1.10 výše). |
| Mimořádné vývozy |
| Služba Mimořádné vývozy spočívá v provádění sběru, svozu a zajištění materiálového využití tříděného odpadu z nádob určených k poskytování Služby Sběr, svoz a zajištění materiálového využití tříděného odpadu, a to mimořádně, nad rámec stanovených četností v časech nespecifikovaných v harmonogramu dle bodu 1.10 kapitoly D tohoto Katalogového listu. Na poskytování Služeb Mimořádné vývozy se v rozsahu, v jakém to připouští povaha věci, obdobně uplatní podmínky poskytování služeb Sběr, svoz a zajištění materiálového využití tříděného odpadu (a to včetně jakýchkoli sankcí spojených s nedodržením těchto podmínek v souvislosti s Mimořádnými vývozy). Služby Mimořádné vývozy budou poskytovány za jednotkové ceny odpovídající součtu složek jednotkové nabídkové ceny za Službu Sběr, svoz a zajištění materiálového využití tříděného odpadu dle kapitoly C pro příslušnou nádobu v četnostní kategorii 1x týdně u svozu papíru, 1x týdně u svozu plastů a 1x měsíčně u svozu skla. Mimořádné vývozy budou prováděny na základě Objednávky dle požadavků Objednatele, nejdéle do 14 dnů od obdržení Objednávky. |
| Fakturace |
| Poskytovatel je oprávněn fakturovat cenu za poskytnutí Služeb dle tohoto Katalogového listu měsíčně nazpět dle skutečného rozsahu Služeb, které měly být v daném kalendářním měsíci poskytnuty. Podkladem pro fakturaci je v případě mytí odpadových nádob nebo mimořádných vývozů rovněž Objednávka. Fakturu je Poskytovatel oprávněn vystavit po akceptaci plnění níže definovaným způsobem. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne doručení faktury Objednateli. Akceptační procedura: V rámci akceptační procedury předá Poskytovatel nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly objednané Služby poskytnuty, Objednateli následující doklady: (v případě Služby Sběr, svoz a zajištění materiálového využití tříděného odpadu) seznam provedených svozů s identifikací na úrovni jednotlivých nádob dle Poskytovatelem vedeného pasportu; GPS záznamy o provozu vozidel provádějících svoz; vážní lístky svezeného odpadu zvlášť pro jednotlivé kategorie odpadu, doklady o přijetí odpadu k jeho dotřídění či materiálovému příp. energetickému využití; fotodokumentaci stavu, v jehož důsledku nebyl proveden svoz a fotodokumentace provedení opakovaného svozu; průběžnou evidenci za fakturovaný měsíc pořizovanou dle této Smlouvy nad rámec shora uvedeného; a doklady o provedených změnách objemu nádob, přistavení či odvozu nádob ve smyslu kapitoly D bodu 1.8. (v případě Služby Mytí odpadových nádob) fotodokumentaci mytí nádob ve smyslu kapitoly D bodů 13 až 15 tohoto katalogového listu. (v případě Služby Mimořádné vývozy) GPS záznamy o provozu vozidel provádějících svoz; vážní lístky svezeného odpadu zvlášť pro jednotlivé kategorie odpadu, doklady o přijetí odpadu k jeho dotřídění či materiálovému příp. energetickému využití; fotodokumentaci stavu, v jehož důsledku nebyl proveden svoz a fotodokumentace provedení opakovaného svozu. K předloženým dokladům je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů od jejich doručení písemně uplatnit své připomínky. V případě marného uplynutí této lhůty se má za to, že Objednatel akceptoval poskytnutí Služeb v plném rozsahu vyplývajícím z tohoto Katalogového listu (a v případě mytí odpadových nádob rovněž z Objednávky). Připomínky je Objednatel oprávněn uplatnit v následujících kategoriích: neprovedení Služeb v rozsahu dle Objednávky (jedná-li se o Služby Mytí odpadových nádob nebo Služby Mimořádné vývozy); porušení povinností zakládajících nárok Objednatele na smluvní pokutu; jiné připomínky bez dopadu na výši fakturované částky a oprávnění fakturovat. Poskytovatel je oprávněn doložit neoprávněnost připomínek ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne jejich obdržení. V takovém případě Objednatel takto poskytnuté podklady posoudí a do 5 pracovních dnů odešle Poskytovateli nové připomínky či sdělení o akceptaci důvodů pro neoprávněnost připomínek. Uvedená procedura se může opakovat i vícekrát. Vystavení faktury: Nevznese-li Objednatel v rámci akceptační procedury připomínky, je Poskytovatel oprávněn vystavit fakturu den následující po marném uplynutí lhůty k uplatnění připomínek. Vnese-li Objednatel připomínky a Poskytovatel nevyužije práva doložit jejich neoprávněnost, je Poskytovatel oprávněn vystavit fakturu den po marném uplynutí lhůty k doložení neoprávněnosti připomínek. Pokud nenastane ani jedna ze situací specifikovaných v předchozích dvou odstavcích, je Poskytovatel oprávněn vystavit fakturu za poskytování Služeb v příslušném měsíci den po obdržení vyjádření Objednatele k předloženým dokladům o neoprávněnosti připomínek. V případě, že k takto obdrženému vyjádření Objednatele nemá Poskytovatel výhrady, zohlední v rámci fakturace původně uplatněné připomínky Objednatele modifikované v souladu s vyjádřením Objednatele k jejich dokládané neoprávněnosti. Pokud však ohledně oprávněnosti připomínek bude nadále přetrvávat nesouhlas, zohlední Poskytovatel v rámci fakturace připomínky Objednatele upravené v rozsahu, v jakém dle vyjádření Objednatele k předloženým dokladům o neoprávněnosti připomínek bude mezi smluvními stranami panovat shoda. Pokud po konečném dosažení shody ohledně připomínek dojde ke změně jejich akceptovaného rozsahu oproti předchozímu odstavci, bude dopad této změny reflektován ve faktuře za měsíc, v němž bylo takové shody dosaženo. Poskytovatel vystaví fakturu na částku odpovídající rozsahu Služeb, který byl v daném kalendářním měsíci na základě specifikace dle tohoto Katalogového listu (a v případě Mytí odpadových nádob nebo Mimořádných vývozů rovněž dle Objednávky) poskytnut a oceněnému na základě jednotkových cen uvedených v části C tohoto katalogového listu. Takto vypočtená částka bude: ponížena o neprovedené objednané Služby v rozsahu připomínek dle bodu 4. A výše (jedná-li se o Služby Mytí odpadových nádob nebo Mimořádných vývozů); následně ponížena o uplatněné smluvní pokuty v rozsahu připomínek dle bodu 4. B výše. Výše uvedený mechanismus bude zachycen ve struktuře faktury. Přílohou faktury bude kopie Objednávky (jedná-li se o Služby Mytí odpadových nádob nebo Mimořádných vývozů), připomínky Objednatele vznesené v rámci shora specifikované akceptační procedury, doklady o jejich neoprávněnosti (jsou-li vzneseny) a vyjádření Objednatele k těmto dokladům. |
| Kvalitativní parametry služby |
| Neuplatní se. |
| SMLUVNÍ POKUTY |
| Objednateli náleží následující smluvní pokuty za porušení povinností při poskytování Služeb dle tohoto Katalogového listu: V případě neprovedení svozu dle harmonogramu pokuta v částce 200 Kč za každý jednotlivý případ (odpadní nádobu s horním výsypem) a 1000 Kč za každý jednotlivý případ (odpadní nádobu se spodním výsypem). Této povinnosti se Poskytovatel zprostí jen tehdy, prokáže-li pořízenou fotodokumentací či videozáznamem v k tomu určené lhůtě dle kapitoly E výše, že svoz nebyl možný z důvodu mechanických překážek (zejm. nevhodně zaparkovaných dopravních prostředků), které Poskytovatel nemohl pomocí personálních a materiálních prostředků, které má k poskytování Služeb dle tohoto katalogového listu k dispozici, objektivně odstranit. V případě neprovedení dodatečného svozu ve lhůtě do 24 hodin od okamžiku neúspěšného provedení svozu ve smyslu kapitoly D bodu 1.13. výše pokuta v částce 1000 Kč za každý jednotlivý případ (odpadní nádobu). V případě neprovedení úklidu okolí stanoviště sběrné nádoby ve smyslu kapitoly D bodu 1.1. výše pokuta v částce 500 Kč za každý jednotlivý případ (odpadní nádobu). Této povinnosti se Poskytovatel zprostí jen tehdy, prokáže-li pořízenou fotodokumentací či videozáznamem v k tomu určené lhůtě dle kapitoly E výše, že úklid okolí dané sběrné nádoby řádně provedl, tedy že se po provedení svozu v okolí sběrné nádoby nevyskytovaly zbytky odpadu ze svezené nádoby. V případě nedodržení povinnosti vybavit všechna vozidla, jejichž prostřednictvím se Poskytovatel podílí na Službách dle tohoto Katalogového listu, moduly dle bodu 3. kapitoly D tohoto Katalogového listu smluvní pokuta ve výši 5000 Kč za každý kalendářní den poskytování Služeb dle tohoto Katalogového listu, v němž tento stav existoval. V případě jakéhokoli chybějícího záznamu z modulu GPS dle bodu 4. kapitoly D tohoto Katalogového listu smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. V případě, že odpad nebude předán do zařízení oprávněného k dotřiďování, příp. k materiálovému či energetickému využití tříděného odpadu, v souladu s platnou legislativou, pokuta ve výši 500000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. V případě porušení jakékoli jiné povinnosti vyplývající pro Poskytovatele z tohoto Katalogového listu pokuta v částce 1000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. Porušil-li Poskytovatel v daném kalendářním měsíci svou povinnost dle Smlouvy, zakládající nárok na smluvní pokutu dle bodů 1, 2, a 3 výše, přičemž se ve vztahu k téže nádobě dopustil téhož porušení rovněž alespoň jednou v období třech předcházejících kalendářních měsíců, zvyšuje se částka smluvní pokuty, na níž v daném kalendářním měsíci vzniká Objednateli nárok, na dvojnásobek |
| legislativa, normy apod. AplikovatelnÉ NA SLUŽBU DLE TOHOTO KATALOGOVÉHO LISTU |
| zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů; OZV č. 4/2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Ústí nad Labem (vyhláška o odpadech) |
| MÍSTO PLNĚNÍ |
| Obsaženo v samostatném dokumentu – pasport nádob – separace.xls |